Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

# Ministria e Infrastrukturës

# Ministarstvo  Infrastrukture

Ministry of  Infrastructure

Na osnovu člana 94(3) Ustava Republike Kosova, člana 4 ( 3 ) Pravilnika o radu Vlade Republike Kosova i člana 230.4 Zakona o sigurnosti u  drumskom prometu, br. 02/L-70,

donosi

ADMINISTRATIVNU UREDBU BR. 4/2011

O POSTAVLJANJU OBLIKU BOJI  I  DIMNEZIJE  ZNAKOVA I SINJALIZACIJI  OPREME  U  CEDSTOVNOM  PROMETU

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Administrativnom uredbom određuje vesta, značenje, oblik, boja, dimenzije znakova, sinjalizacija i opreme u drumskom prometu.

Član 2

1. Prometni znakovi, sinjalizacija i oprema na putevima su:

1.1. Znakovi opasnosti

1.2.  Znakovi izričitih naredbi;

1.3. Znakovi obaveštenja;

1.4.  Prometni znakovi za orjentaciju i vodjenje prometa;

1.5.  Dopunske ploče;

1.6.  Promenljivi prometni znakovi..

2.  Svetlosni prometni znakovi ( semafori) i svetlosni signali

3. Ozn`ake na cesti i  drugim površinama,

4. Prometna oprema cesta  su:

4.1.  oprema  za označavanje ruba ceste;

4.2.  prema  za  za označavanje vrha saobraćajnog toka

4.3.  oprema, znakovi i oznake za mjesta na kojima se izvode radovi, ima zaprepreka ili             oštećenja ceste;

4.4.  svetlosni  znakovi za označavanje meesta na kojima se izvode radovi, ima `zaprepreka ili oštećenja  ceste;

4.5   oprema  za vodjenje i usmeravanje ( reguliranje) prometa u zonama gde se izvode radovi na cesti, ima prepreka ili oštećenja ceste;

4.6.  branici i polubranici;

4.7.  prometna ogledala;

4.8.  zaštitna odbojna ograda;

4.9.  ograda protiv zasljepljivanja;

4.9.  žičana zaštitna ograda;

4.10.  pešačka ograda ;

4.11.  ublaživači udara;

4.12.  oznake za ručno  usmeravanje prometom ;

5.  Signalizacija i oprema za smirivanje ( usporavanje ) prometa.

6.  Turistička  i ostala signalizacija propisana je posebnim normoma.

Član 3

Natpisi na prometnim znakovima moraju biti na jezicima predviđenim zakonoskim propisima Republike Kosova.

Člna  4

1. Prometni znakovi  izrađuju se tako da je njihovo značenje  trajno ili promenljivo.

2. Podloga  prometnih znakova izrađuje se od materijala retroreflektujućih svojstvava najmanje  I klase, a za ceste namenjene za promet motornih vozila- ceste za brzu vožnju i autoceste, najmanje II klase. Boja na poleđini znaka mora biti siva i bez sjaja, kako ne bi privukla pažnju učesnicima na prometu.

Član 5

1. Prometni znakovi mogu  biti izvedeni  s  vlastitm izvorom svetlosti ( unutrašnje osvetlenje) ili spoljnim izvorom svetlosti ( osvetlen izvana posebnom svetilkom).

2.  Prometni znakovi i  promenljivi znakovi  mogu biti izvedeni sa refketirajućim materijama čija podlog mora biti crna.

Član 6

Na signalnizaciji i opremi za označavanje  ruba ceste za označavanje prepreka, oštećenja ceste i za vođenje i usmeravanje prometa na mestima gde se izvode radovi i na  zaštitnoj ogradi, moraju biti postavljene  retroreflektirajuće oznake najmanje II klase.

Član 7

Prometni znakovi, signalizacija i u opšte  oprema, moraju se izraditi, proizvesti i postaviti u skladu sa standardima EZ-a.

Član  8

Prometni znakovi,  sinjalizacija i oprema na cestama postavljaju se na osnovu  prometnog projekta.

Član 9

1. Prometni znakovi koje se postavljaju na isti stub moraju biti istih refletirajućih svojstava.

2. Dopunske ploče koje pobliže  odredjuju značenje prometnog znaka kojemu su pridodani,  sastavni su deo tog prometnog znaka ispod ili iznad kojeg su postavljene.

Neni 10

1.Prometni znakovi postavljaju se  s desne strane uz cestu u smjeru kretanja vozila.

2. Ako na mestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vreme primetiti zbog  gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj  levoj strani ceste ili iznad ceste.

3. Prometni  zankovi postavljaju se  tako da ne ometaju kretanje vozila i pešaka.

Član 11

1. Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju  na visini 1.2 do 1.4 m. osim znakova B59, B60  i B61 (obavezan smer)  kad se postavljau na razdelni otok,C74 (planinski prevoj), C75 ( reka), C76 i C77  (cestovni objekat), C127 ( broj međunarodne ceste), C128 ( broj autoceste ili brze ceste), C129 (broj magistrale), C130 (broj regionalne ceste),  C131 (  kilometarska oznaka za autoceste ili ceste namenjene motornim vozilima), C132 ( oznaka dionice magistralne ceste) i   C133 ( oznaka dionice regionalne ceste)  koji se postavljaju na visini  80-120 cm.

2. Prometni znakovi postavljeni uz  cestu unutar naseljenih mesta, postavljaju se u visini  0,30 do 2,20 m, a prometni znakovi postavljeni iznad ceste postavljaju se na visini od  4,5 m, u posebnim slučajevima i na većoj.

3. Visina iz stava 1 i 2 ovog člana računa se od površine ceste do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se ispod prometnog znaka postavlja dopunska ploča, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj prometnih znakova moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pešaka i da ih pešaci i vozila na zaklanjaju.

Član 12

Radi bolje uočljivosti prometni se znakovi mogu postaviti na kontrastnim pločama bele boje. U tom slučaju na ploči se može ispisati tekst koji objašnjava znak.

Član 13

1. Na isti se stup mogu se postaviti najviše dva prometna zhaka.

2. Znak A25 (radovi na cesti) i znak : B31(ograničavanje brzine), B32 (zabrana pretecanja ) i grupe znakova od B50 do B61 (obavezan smer) kod privremene regulacije prometa  mogu biti  postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m.  iznad površine ceste.

3. Stupovi na kojima se postavljaju znakovi  kojima  se označavaju  privremeni radovi i sl. ( privremena regulacija) moraju biti obojeni  izmeničnim poljima crvene i bele boje  tako da su polja široka po 25 cm.

4. Znak C120 (ploča za označavanje naziva ulica)  može se postaviti i na gradjevinski objekt uz cestu.

Član 14

Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2m od ruba ceste. Vodoravni razmak između ruba ceste i najbližeg ruba prometnog zhaka mora iznositi najmanje  0.30 m.

Član 15

1. Prometni znak, izuzetno, može biti postavljen:

1.1. na stupni nosač  ako  je  tako postavljen  znak uočljiviji za učesnike u  prometu;

1.2. na semaforski  stup, i to:

1.2.1.  znak   B01 (  raskršće s cestom s prednošću  prolaska);
               1.2.2.   znak  B02 (obavezno zaustavljanje);
               1.2.3.   znak   B04 ( zabrana prometa u jednom smeru);
               1.2.4.   znakovi B50, B51, B52, B53, B54 i B55 ( obavezan smer);
               1.2.5.   znak B62 (kružni tok prometa);
               1.2.6.   znakovi C06  i C07  ( cesta s jednosmernim prolazom);
               1.2.7.   znak C08 ( cesta s  prednošću prolaza);
               1.2.8.    znak C81 i C82 ( putokaz);
               1.2.9.    znak C83 ( putokaz za aerodrom) ;
               1.2.10.   znak C108 ( znak devijacije);
               1.2.11.   znak  C120 (ploča za označavanje naziva ulica);

2. Na ostale stupove uz cestu   ( na pr.  Stupovi javne rasvjete ).

Član16

Boja znakova mora biti u skladu sa evropskim standardima.

II PROMETNI ZNAKOVI

A. Zankovi opasnosti

Član 17

Znakovi opasnosti kojima se najavljuju sudionici u prometu da se pribljižava  deo ceste gde im preti opasnost.

Član  18

Znakovi opasnosti imaju oblik istostranačnog  trougla, čija je jedna strana horizontala dok vrh trougla okrenut prema gore, izuzev znaka A 47 i A 48 ( Andrejin krst) i A 49 ( panela   koja pokazuje blizinu prelaska ceste preko željezničke pruge sa  branicima i polubranicima) i A 50 ( panela koja pokazuje  blizinu  prelaska preko željeznice bez branika  ili polubranika).

Član 19

1. Boja podloge znakova opasnosti je bela, dok rubovi trougla su crvene boje, izuzev znaka A 25,  čija je boja žuta.

2. Simboli i natpisi u znakovima opasnosti su crne boje.

Član  20

1.  Dužina strane  istostranačnog trougla je:

1.1.  za autostradu, na cestama rezervisanim za promet motornih vozila, i na putevima van naselja, širine veće od  7 metara   – 120 cm;

1.2.  za ceste širine   5 – 7 m  i  za glavne urbane ceste- 90 cm;

1.3.   u svim drugim cestama i u gradskim ulicama -60 cm;

1.4.  kada se znak postavlja na tunelima ili galerijama -60 cm;

1.5.  kada se upotrebljava kao znak postavljen ne neki drugi znak  -   40 cm.

2. Na cestama iz tačke 2 stav 1 ovoga člana, po potrebi, mogu se postaviti i znakovi opasnosti kod koje je stranica trougla 120 cm.,  na cestama iz tačke 3. stav 1. ovoga člana i znakovi opasnosti kod kojih stranica je  90 cm.

Član 21

1. Znakovi opasnosti na cestama van naseljenih mjesta postavljaju se na daljini  150 do 250 m. prije opasnog mesta .

2. Znakovi iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti i na  daljini kraćoj od 150 m prije mesta opasnosti na cesti, ako to zahtjevaju okolnosti na deonici ceste na kojoj se postavlja znak.

3. Ako sigurnost na cesti to zahtjeva, posebno  brzina vozila ili smanjene vidljivosti ceste, prometni  se znak može postaviti i na većoj udaljenosti od 250 m. prije opasnosng mjeta na cesti.

4.  Znakovi opasnosti koji su postavljeni na daljini manjoj od 150 metara  ili većoj od 250 metara, moraju imati i  dopunsku ploču na kojoj se upisuje daljina ( distanca) mesta opsanosti od prometnog znaka.

5. Na  cestama sa smanjenom vidljivošću ili na cestama gde je brzina velika i u drugim slučajevima gde postoji opasnost  da će vozači, iznenada ili nespremno, naići na   mesto opasnosti na cesti,  onda između znakova opasnosti postavljenih na daljini iz stava 1 i 2  ovoga člana i mseta opasnosti na cesti ( jedan ili nekoliko istih zankova) , postavlja dopunska ploča na kojo se upisuje daljina do mesta opasnosti.

Član  22

- Znakovi opasnosti su:

1.1. znak »opasnost na cesti» (A01) označava blizinu ceste ili deonicu na kojoj sudionicima preti opasnost  koja ovom Uredbom nije predviđena posebnim znakom  “opasnosti“:

1.1.1. osim znaka postavlja se i dopunska ploča koja nagovješćuje opasnost koja preti;

1.1.2. prometni znakovi izrađuju se  od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje  II klase;

1.1.3. Podloga znakova  za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja ceste     je žuta ( privremeni znakovi na cesti) .

Znak A01

1.2. znak » raskršće ceste podjednake važnosti » (A02) označava blizinu raskršća cesti podjednake  važnosti, od kojih ni jedna nemaju prednosti prelaska. Znak se postavlja na cesti van naselja;

Znak A02

1.3. znak  »raskršće ceste sa sporednom cestom  pod pravim uglom  » (A03) znak » spajanje sporedne ceste s glavnom cestom pod pravim uglom s leve strane» (A04),znak  »spajanja sporedne ceste s glavnom cestom pod pravim uglom s desne strane » (A05) znak » spajanje sporedne ceste s glavnom cestom pod  oštrim uglom s leve strane» (A06) znak »spajanja  sporedne ceste s glavnom cestom pod pravim uglom s desne strane» (A07), označavaju blizinu raskrsnice kojom se put s prednošću prolaza raskršćava-spaja sa sporednom cestom :

1.3.1. simboli na znakovima mogu biti promenljivi, ovisno od postojeće situacije na cesti;

1.3.2. znakovi mogu se postavljati samo ako se na sporedni put koji se raskršćava sa cestom s prednošću prolaza, prije raskrskrsnice postavlja znak  B01 (raskršće s cestom s prednošću prolaska) ili znak   B02 ( obavezno zaustavljanje – STOP).

Znak A03

Znak A04	                        Znak A05

Znak A06	                         Znak A07

1.4. znak » zavoj ulevo» (A08), znak » zavoj udesno» (A09) znak » dvostruki ili višestruki zavoj od koji  je prvi zavoj ulevo  » (A10) znak » dvostruki ili višestruki zavoj  od koji je  prvi zavoj  udesno» (A11), označava  blizinu mjesta na cesti gde je zavoj tj. gde su zavoji opasni ili gde   nema dovoljno vidljivosti na cesti. Simbol na znakovima može biti različit, ovisno od postojeće sitacije na cesti ;

Znak A08                         Znak A09

Znak A10     	Znak A11

1.5. znak » opasna nizbrdica  » (A12) i znak »opasna uzbrdica » (A13) označavaju blizinu opasne nizbrdice-uzbrdice ako razlika u visini predstavlja neku opasnost zbog takvih uslova;

Znak A12	                         Znak A13

1.6.  znak » sužavanje ceste » (A14), znak »sužavanje ceste s desne strane » (A15) znak » sužavanje ceste s leve strane» (A16) označava blizinu sužavanja ceste koja može biti opasna. Kad se znakovi postavljaju za označavanje radova, prepreka ili oštećenja na cesti, boja podloge mora biti žuta;

Znak A14

Znak A15     	Znak  A16

1.7. znak» neravna cesta» (A19) označava blizinu deonice  ceste u kojoj cesta nija ravna zbog izbočina na cesti (A17) ulegnuta cesta  (A18) ili cesta s uzastopnim izbočinama i ulegnućama  (A19);

Znak A17	                           Znak A18

Znak A19

1.8. znak» sklizava cesta » (A20) označava blizinu deonice ceste koja, ovisno od vremenskih ili drugih sličnih uslova, ima klizavu površinu ;

Znak A20

1.9. znak » kamenice pršte» (A21)označava blizinu mesta na cesti gde se udrobljuje nenabijeni šljunak ili  šljunak nanet na površini asfaltirane ceste, ili sitne kamenice, što predstavlja dodatnu opasnost za ostale sudionike u prometu:

Znak A21

1.10. znak »  kamenje pada » (A22) označava blizinu deonice  gde preti opasnost od odrona kamenja ili od kamenja na cesti. Simbol na znaku može biti okrenut i na suprotnoj strani ;

Znak A22

1.11.  znak »  nailazak na svetlosne znakove- semafora » (A23) i (A24) označavaju blizinu  mesta gde je promet regulisan svetlosnim prometnim znakovima ;

1.11.1. simbol na znaku A23, svetla su namještena vrtikalno tako da je crveni simbol gore, žuta boja na sredini a zelena na dnu;

1.11.2. simboli na  znaku A24 svetla su namještena horizontalno, crveno svetlo s leve strane, na sredin žuto svjetlo i zelenno svjetlo na desnu stranu;

1.11.2. kad se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja ceste, boja  podloge je žuta;

Znak A23	                           Znak A24

1.12. znak  » radovi na  cesti » (A25)  označava mesto izvođenja radova na cesti:

1.12.1. podloga je žuta. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase;

1.12.2. znak se postavlja od mesta izvođenja radova;

1.12.3. ispod znaka postavlja se ploča sa natpisom : izvođenje radova na cesti, koja u uslovima smanjene vidljivosti i noću, mora biti naznačen svetlosnim znakovima.

Znak A25

  - znak »  promet u oba smjera» (A26) označava mesto na cesti  u kojoj se promet odvija u oba smjera:

1.13.1.  kad se postavlja znak za označavanje izvođenje radova na cesti, prepreka i oštećenja,  podloga je žuta;

1.13.2. znak se postavlja od mesta gde počinje odvijanje  prometa u  oba smera a,  po potrebi, postavlja se i na deonici gde se promet odvija u oba smera .

Znak A26

1.14. znak »  najavljivanje (blizina)  raskršća sa kružnim tokom » (A27) označuje blizinu raskrsnice na kojem se promet odvija kružnim tokom. Kad se zank postavlja za označavanje radova, prepreka i oštećenja, podloga je žute boje ;

Znak A27

1.15. znak » poledica na cesti » (A28) označava deonicu ceste gde preti iznenadna opasnost od poledica  ;

Znak A28

1.16. znak » prevrtanje – iskliznuće vozila» (A29) označava blizinu mesta gde preti opasnost od isklizanja-  prevrtanja vozila;

Znak  A29

1.17. znak » kolona vozila » (A30) označava blizinu deonice  ceste u kojoj u određenim  uslovima ili u raznim okolnostima, postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozita na cesti ;

Znak A30

1.18. znak » oštećena bankina» (A31) označava blizinu deonice ceste  uzduž koje je  bankina oštećena ;

Znak A31

1.19. znak »pešači na cesti» (A32) označava blizinu deonice ceste u kojoj se kreću pešači ;

Znak A32

1.20. znak » obelježen pešački prelaz» (A33) označava blizinu mesta u kojoj se  nalazi obelježen pešački prelaz. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava II klase;

Znak A33

1.21. znak »  deca na cesti (A34)  označava  blizinu mesta na cesti u kojoj se  često i u većim grupoma kreću deca  ( na primer: ispred škola, vrtića, obdaništa i sl. ). Znak se izrađuje od retroreflektirajućih materijala II klase;

Znak A34

1.22.  zank » blizina aerodromske piste» (A35) označava blizinu deonice ceste  gde avioni  zalete pre podizanja u vazduh ;

Znak A35

1.23. znak» tunel (galeria) » (A36) označava blizinu tunela ili galerije na cesti ;

Znak A36

1.24. znak »bočni vjetar» (A37) označava blizinu  deonice ceste gde često duvaju bočnai vetrovi;

Znak A37

1.25.  zank» opasnost od požara» (A38) označava teritoriju ( prostor) u kojem postoji opasnost od požara. Simbol zapalenog zrna šibice na znaku je žute boje dok simbol požara crvene boje;

A38

1.26. znak» biciklisti na cesti » (A39) označava blizinu deonice ceste u kojoj se često kreću biciklisti  ili nailaze iz sporednih cesti ili iz biciklističkih staza;

Znak A39

1.27. znak » pokretni most» (A40) označava blizinu mesta gde se cesta nastavlja s one strane pokretnog mosta. Simbol vode na znaku su dvije valovite linije plave boje ;

Znak A40

1.28. znak » blizina obale» (A41) označava blizinu mesta o kojem se cesta nastavlja obalom. Simbol vode su dvije valovite linije plave boje ;

znak A41

1.29. znak »tramvajska pruga » (A42) označava blizinu mesta prelaza ceste preko tramvajske pruge iste razine;

Znak A42

1.30. znak » životinje na cesti » (A43) označava blizinu mesta prelaska  pod pratnjom  domaćih životinja ili njihovo kretanje uz cestu. Simbol znaka može biti različit, ovisno od vrsti životinja ;

Znak A43

1.31. znak» divljač na cesti» (A44) označava blizinu mesta posebne opasnosti od naljetanja divljači na cesti. Simbol znaka može biti različit, ovisno od vrsti divčjači ;

Znak A44

1.32. znak » osiguran- zaštićen prekoželejznički prelaz » (A45, prelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima . Znak se izrađuje od retroreflektirajućih materijala najmanje II klase;

Znak A45

1.33. znak » nezaštićen prekoželjznički prelaz » (A46, prelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika, označava blizinu prelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije zaštićena branicima ili polubranicima. Znak se izrađuje od materia retroreflektivnih svojstava najmanje II klase;

Znak A46

1.34.  znak »  Andrejin krst » (A47) označava mesto prelaza ceste preko željezničke pruge s jednom tračnicom  ili ( A48) sa dvije ili više tračnica u razini  bez branika  ili polubranika.  Kada uz cestu nema dovoljno prostora  za uobičajeno postavljanje  znaka, on se može postavljati i pod uglom od  90° s desne strane:

1.34.1. zank se izrađuje od materijala retrorefletirajućih svojstava, najmanje druge klase ;

1.34.2. znak ima oblik jedne ili dveju tračnica;

1.34.3. kako bi se bolje primjetio, znak može biti postavljen na beloj ploči ;

1.34.5. znak se postavlja isključivo na mestu prelaza ceste preko željezničke pruge na razini koja je potpuno neosigurana ili osigurana uređajima kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima i zvučnom signalizacijom, bez branika ili polubranika i to udaljeno 5m od tračnica, a ako to zahtjevaju uslovi ova udaljenost može biti kraći ili duža, ali ne manja od 3 m. i ne veća od 10 m.  od tračnica;

1.34.6. ako je prelaz ceste preko željezničke pruge u razini osiguran uređajima za davanje prometnih znakova prometnim svjetlima, onda se znak postavlja na isti stup iznad signalnog znaka. Znak signalizacije mora se primjetiti sa udaljenosti od najmanje  50 m.

Znak A47

Znak A48

1.35. znak- panela blizine osiguranog prelaza ceste preko željezničke pruge  (A49) označava udaljenost prelaska ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima:

1.35.1. znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava  najmanje II klase;

1.35.2. znak ima oblik  trougla kraća stranica koje čini osnovu trougla okrenutog prema dole;

1.35.3. znak se postavlja tako da znak oblika trougla sa trostrukim poprečnim crtama sa  odgovarajućim znakom opasnosti postavlja se 240 m prije prelaza ceste preko željezničke pruge, znak sa dvostrukim poprečnim crtama postavlja se na 160 m  dok znak sa jednom kosom linijom postavlja se na udaljenosti od   80 m prije  raskrše ceste sa želejzničkom prugom u razini tako da krajna poprečna crta bude blizu ceste ;

1.35.4. znak opasnosti može se postavljati i iznad znaka sa jednom poprečnom crtom.

Znak A49

1.36. znak – panela blizine neosiguranog prelaza ceste preko željezničke pruge   (A50) označava udaljenost prelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji nije osiguran branicima ili polubranicima:

1.36.1. znak se izrađuje od materijala retrorefljektirajućih svojstava najmanje II klase;

1.36.2. znak ima oblik trougla čija kraća strana je  osnovica znaka;

1.36.3. znak se mora postavljati tako da znak oblika trougla sa trostrukim poprečnim crtama sa odgovarajućim znakom opasnosti postavlja 240 m prije mesta prelaske ceste preko željezničke pruge u razini, znak sa dvostrukim poprečnim crtama postavlja se 160 m dok se znak sa jednom poprečnom crtom postavlja se 80 m prije raskršćivanja ceste sa željezničkom prugom u razini tako da krajna poprečna  crta bude blizu ceste;

1.36.4. znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka sa jednom poprečnom crtom.

Znak A50

B. Znakovi izričitih naredbi

Neni 23

Znakovi izričitih naredbi upozoravju sudionike u cestovnom prometu da su dužni pridržavati se zabrana, ograničenja i drugih predviđenih obaveza.

Član 24

Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znaka  B01 (raskršćavanje s glavnom cestom) i B02 ( obavezno zaustavljanje-STOP).

Član 25

1. Boja podloge znaka zabrane  i znaka ograničenja  je bela dok znak obaveznog zaustavljanja je plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane i ograničenja  su crne boje, dok na znakovima obaveznog zaustavljanja je bela. Rub kruga, prave i poprečne crte na znakovima izričitih naredbi  su crne boje.

2. Površina ploče na kojoj se postavljaju znakovi zabrane i ograničanja, po pravilu, je bele boje.

Član  26

1. Dužina stranice istostranačnog trougla znaka B01 ( raskršće s cestom s prednošću prolaska ) je:

1.1. na autoceste, na ceste  namjenjene isključivo  za promet motornih vozila,  i cestama u naselju koje nisu ulice širine  7.0 metara i više,  120 cm;

1.2.  na svim ostalim  cestama i cestama u naselja širine od   7.0 m- 90 cm;

1.3. na bicikljističkoj stazi, na cestama u zonama smirenog prometa i cestama koje nisu ulice  – 60 cm;

1.4. kada se koristi kao znak postavljen  na neki drugi znak za usmeravanje prometa prema smjeru kretanja  – 45 cm.

2. Promer kruga  u koji je postavljen znak istostranačnog osmougaonika   B02 ( obavezno zaustavljanje ) je:

2.1. na autoceste, cestama namenjene isključivo za promet motornih vozila i cestama u naselju koje nisu ulice širine od  7.0 m i više -90 cm;

2.2. na svim ostalim cestama i cestama u naselja širine od 7.0 m- 60 cm;

2.3. kad se postavljaju na tunelima i galeriajama – 60 cm;

2.4. kad se koristi  kao znak postavljen na neki drugi znak za usmeravanje  prometa ovisno od smera kretanja – 40 cm.

3. Promer kruga izričitih naredbi je:

3.1 na autocesti, cestama namenjene isključivo za promet motornih vozila, i cestama koja nisu u naselja širine od   7.0 metara i više - 90 cm;

3.2. na cestama širine  5.0 – 7.0 metara i na glavnim urbanim cestama – 60 cm;

3.3. na svim ostalim cestama i urbanim cestama  – 40 cm;

3.4. kad se koriste na tunelima i  galerijama – 60 cm;

3.5 kad se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje  40 cm.

4. Na cestama iz tačke  2 , stav 1 ovoga člana, po potrebi, mogu se postaviti znakovi izričitih naredbi kod kojih promer je  90 cm. , dok na cestama iz tačke 3, stav  1 ovoga člana  – i znakovi izričitih naredbi čiji propmer kruga je -60 cm.

Član 27

1. Znakovi izričitih naredbi postavljaju se  direktno na mestu u kojem za  sudionike u prometu počinju obaveze poštovanja izričitih naredbi naznačenih prometnim znakovima .

2. Ako na mestu na kojem se postavlja znak izričitih naredbi postoji opasnost da ga sudionici u prometu  neće primetiti zbog smanjene vidljivosti ili zbog drugih razloga, znak izričitih naredbi može se postaviti i na većoj distanci od mesta gde važi naredba.

3. Ako se znak izričitih naredbi iz stava  2 ovoga člana postavlja na većoj udaljenosti prije mesta na kojem se postavlja znak izričitih naredbi, onda se uz znak postavlja i dopunska ploča koja pokazuje razdaljinu da mesta gde počinje da važi naredba.

4. Znakovi B08 (zabrana prometa za cisterne ), B09 ( zabrana prometa za vozila koje prevoze eksploziv ili neke  lakozapaljive materije ) i B10 ( zabrana prometa za vozila koje prevoze opasne materije  ), postavljaju se prema posebnim parvilima.

ČLan  28

1. Znak izričitih naredbi mora se ponovo postavljati i iza svakog raskršća ako se taj znak odnosi na nastavak iste ceste .

2. Znakovi izričitih naredbi, znakovi zabrane,  ograničenja ili obaveznog zaustavljanja, postavljeni na ulazu u naselja važe za čitavu teritoriju naselja, ako na određenim cestama ili deonici ceste u naseljima nije drugačije naznačeno nekim znakom izričitih naredbi.

3. Ovi znakovi se odnose  i na promet kroz ili prko cestovnih objekata ( tunelima, mostovima i slično).

Član 29

1. Za označavanje izričitih naredbi koje važe za određeno vreme tokom dana ili samo za neki određeni dan, na cesti se mogu postavljati prometni znakovi  izrađeni tako da simbol i dopunska ploča koja određuje njihovo značenje važe isključivo za  vreme  važenja naredbe predviđene znakom   .

2. Znak izričitih naredbi sa određenim informacijama uvek se postavlja iza znakova izričitih naredbi.

Član 30

1. Znakovi izričitih naredbi su:

1.1.  » raskršće s cestom  » (B01)  označava blizinu raskršća na kojo vozač traba dati prednost svim vozilima koje se kreću cestom u koju on ualzi:

1.1.1. znak se izrađuje od retroreflektirajućeg materijala II klase;

1.1.2. znak ima oblik istostranačnog trougla a jedna straga je postavljena horizontalno a vrh je okrenut na surotnoj strani prema dole.

Znak B01

1.2. znak   »obavezno zaustavljanje » B02, označava mesto prije ulaske u raskršće u kojoj vozač je dužan zaustavljati vozilo i da da prednost prelaska svim vozilima koje se kreću na cesti u kojoj ulazi ili pokazuje mesto prelaska ceste preko željezničke pruge ( prelazak ceste preko  željezničke pruge iste razine) gde vozač mora zaustavljati vozilo i dati prednost svim vozilima koje se kreću željezničkom prugom:

1.2.1. znak se izrađuje od materijala retrorefltirajućih svojstava najmanje  II klase;

1.2.2. znak ima oblik istostranačnog trougla, boja podloge je crvena dok rub i simbol  su bele boje;

1.2.3. znak se postavlja na mestu gde se vozilo mora zaustavljati kako bi propustio vozita koja se kreću cestom s prednošću prelaza i vozil koja se kreću prugom . Uz znak dodaje se i kosa linija koja pokazuje liniju ispred koje  mora se zaustavljati vozilo.

Znak  B02

1.3. zank  » zabrana prelaska  u oba smera  « ( B03), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za sva vozila u oba smera;

Znak B03

1.4. znak  »zabrana prometa u jednom smeru « ( B04), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet vozila u smeru koji pokzuje znak;

Znak B04

1.5.  znak  »  zabrana prometa za sva mototrna vozila osim za motocikle bez prikolica sa strane» ( B05), označava cestu, tj. deonicu ceste na kojoj je  zabranjen promet za sva motorna vozila, osim motocikla bez prikolica i mopreda ;

Shenja B05

1.6. znak  » zabrana prometa za autobuse «( B06) označava cestu , odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za uatobuse ;

Znak  B06

1.7. znak  » zabrana prometa za tretna vozila - kamione «(B07) označava cestu, odnosno deonicu  na kojoj je zabranjen promet za tretna vozila veće mase od dozvoljene 3,5 tona. Ako je na znak ispod simbola kamiona napisana veća masa kamiona  od dozvoljene, zabrana važi za ona tretna vozila čija  dozvoljena masa prelazi  masu predviđenu tim postavljenim znakom;

Znak B07

1.8. znak  » zabrana prometa za cisterne  ( B08) označava cestu, odnosno deonica na kojoj je zabranjen promet za vozila koje prevoze materije koje mogu zagađivati ambijenat :

1.8.1.  ova zabrana ne primenjuje se ako rezervoar goriva ispunjava uslove  ECE-a;

1.8.2. simbol znaka je narandžaste boje, osovine točaka vozila su crne boje i dvije valovite crte su plave boje .

Shenja B08

1.9. znak « zabrana prometa  za vozila koje prevoze  eksploziv ili neke lakozapaljive materije (B09) , označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za vozila koje  prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive materije. Simbola na znaku je narandžaste boje, dok ososvina vozila i točkovi su crne boje ;

Znak  B09

1.10. znak » zabrana  prometa za vozila koja  prevoze opasne materije «(B10),označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za vozila koje prevoze opasne materije. Znak simbola je narandžaste boje dok osovine točaka, crne boje;

Znak B10

1.11. znak » zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku  priključna vozila « (B11) , označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključna vozila ;

Znak  B11

1.12. znak » zabrana prometa za  tretna vozila koja vuku priključna vozila «(B12), označava cestu, odnosno deonicu na kojoj je zabranjen promet za tretna vozila koja vuku priključna vozila ;

Znak B12

1.13. znak » zabrana prometa za traktore «(B13) , označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za traktore ;

Znak  B13

1.14. znak » zabrana prometa za motocikle « (B14), označava cestu, odnosne deonicu ceste  na kojoj je zabranjen promet za motocikle i motorna vozila sa tri točke. Simbol znaka može biti u obliku motornog vozila sa tri točkova;

Znak B14

1.15. znak » zabrana prometa za mopede- ciklomotore « (B15), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za mopede sa dvije ili tri točkova. Simbol znaka može biti u ovliku motornog vozila sa tri točke;

Znak B15

1.16. znak » zabaran prometa za bicikle «(B16), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle ;

Znak B16

1.17. znak » zabaran prometa za bicikle i mopede« (B17), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle i mopede;

Znak B17

1.18. znak » zabaria prometa za zaprežna kola «(B18), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za zaprežna kola ;

Znak B18

1.19. znak » zabrana prometa za ručna kolica« (B19), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica;

Znak B19

1.20. znak  » zabrana prometa za sva motorna vozila   «(B20), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila. OVaj znak zabrane može se odnositi na razne vrste vozila, tako da na zank mogu se koristit i simboli od  B05 – B19;

Znak B20

1.21. znak »  zabrana prometa za pešake  «(B21), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za pešake ;

1.22. znak » zabrana prometa za vozila čija ukupna širirna prelazi odrđenu širinu  «(B22) , označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za vozila koja prelazi širinu određenu na znaku. Broj na slici dat je kao primer, dok se važeći broj upisuje ovisno od stanja na cesti i od potreba za sigurnost u prometu;

Shenja B22

1.23. znak » zabaria prometa za vozila čija ukupna visina prelazi  određenu visinu  «(B23), označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za vozila čija ukupna visina prelazi visin naznačenu na znaku. Broj na slici dat je kao primer dok važeći broj se upisuje ovisno stanja na cesti i potreba za sigurnost u prometu;

Znak B23

1.24.  znak »  zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu «(B24) , označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet vozila čija ukupna masa prelazi masu određenu na znaku. Broj na slici dat je kao primer dok važeći broj  upisuje se ovisno od stanja na cesti  i potreba za sigurnost u prometu;

Znak B24

1.25. znak » zabrana prometa za vozila koja prekoračavaju određeno osovinsko opterećenje « (B25) , označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za vozila koja prekoračavaju osovinsko opterećenje određeno na znaku. Broj na slici dat je kao primer, dok se važeći broj upisuje ovisno od stanja na cesti i potreba za sigurnost u prometu;

Znak B25

1.26. znak »  zabrana prometa za vozila koaj prekoračavaju određenu dužinu «(B26) , označava cestu, odnosno deonicu ceste na kojoj je zabranjen promet za vozila koja prekoračavaju dužinu  određenu na znaku. Broj na slici dat je kao primer, dok pravi broj se upisuje ovoisno od stanja na cesti i potreba za sigunost u prometu;

Znak B26

1.27. znak » najmanja udaljenost između vozila tokom vožnji «(B27) , označava najmanju udaljenost između vozila tokom vožnji koju vozač mora poštovati:

1.27.1. na zanaku je   simbol vozila na koje se odnosi naredba;

1.27.2. broj na slici dat je kao primer, dok pravi broj upisuje se ovisno od stanja na cesti i potreba za sigurnost u prometu.

Znak B27

1.28. znak »zabrana skreatnja uljevo« (B28) označava mesto gde je zabranjeno skretanje uljevo i polukružno skretanje;

Znak B28

1.29. znak  »zabrana skretanaj udesno« (B29) označava mesto gde je zabranjeno skrtanje udesno ;

Znak B29

1.30. znak »zabrana polukružnog skretanja « (B30) pokazuje mesto gde je zabranjeno polukružno skretanje ;

Znak B30

1.31. znak »ograničavanje brzine « (B31) označava mesto gde nije dozvoljena  veća brzina vozila ( km/h) od :

1.31.1.  ako znaku iz stava 1 tačka 31 ovoga člana dodaje  dopunska ploča u kojoj se upisuje vrsta i masa vozila ( n.pr. 5 t. ) naznačeno ograničenje brzine odnosi se isključivo na tu vrstu vozila i na vozilo čija ukupna masa prekoračuje određenu masu ;

1.31.2. kada se zank is stava 1 tačka 3 ovoga člana postavlja ispod znaka  C79 ( naziv naselja), ograničenje brzine  važi za čitavu teritoriju naselja;

1.31.3.  broj na slici dat je kao primer dok se pravi broj upisuje ovisno od  stanja na  cesti i potreba za sigurnost u prometu .

Znak B31

1.32. znak » zabrana preticanja za sva motorna vozila osim motocikla bez  prikoljica« (B32). Ovaj znak označava mesto ili deonicu ceste gde je zabranjeno preticanje  svih motornih vozila osim  motocikla bez prikoljica i vozila koja na ravnoj cesti ne mogu razvijati veću brzinu od 30 km/h  i vozila koje se ne smatraju motornim vozilima. Simbol vozila s ljeve strane je crvene boje;

Znak B32

1.33. znak » zabrana preticanja za teretna vozila- kamione « (B33) označava mesto ili deonicu ceste gde je zabranjeno preticanje za teretna vozila čija je dopuštena masa veća od  3.5 tona, osim  mtocikla bez prikoljica i vozila koje na voznoj površini ceste ne mogu razvijati veću brzinu od 30 km/ h i vozila  koje se ne smatraju mototrnim vozilima :

1.33.1. ako je na znaku iz stava 1 tačka 33 ovoga člana dodana dopunska ploča u kojoj je određena veća dopuštena masa ( na pr. 5 t) zabrana se odnosi  na ta teretna vozila čija veća dopuštena masa prekoračava određenu masu ;

1.33.2. simbol teretnog vozila u znaku je crvene boje .

Znak B33

1.34. znak » zabrana  prolaska bez zaustavlajnaj- carina  « (B34) označava blizinu carine gde se  mora zaustavljati vozilo:

1.34.1. reč napisana na znaku je  »DOGANA – CUSTOMS »;

1.34.2.   upisana reč na znaku ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja.

Znak B34

1.35. znak » zabrana prolaske bez zaustavljanja-Policija « (B35) označava blizinu  policije gde so mora zaustavljati vozilo :

1.35.1. reč napisana na znaku  je »POLICIJA – POLICE »;

1.35.2.  rač napisana na znaku ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja.

Znak B35

1.36 zank » zabrana prolaska bez zaustavljanja- cestarina  « (B36) označava  blizinu mesta gde se vozilo mora zaustavljati radi uplaćivanja cestarine. Ovaj znak  može se koristiti i za obelježavanje blizine i drugih mesta gde je zaustavljanje vozila obavezno. U tom slučaju natpis  na znaku cestarina ( B 36) zamenjuje se odgovarajućim natpisom koji ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja;

Znak B36

1.37.  znak » zabrana davanja zvučnih zankova « (B37) označava cestu ili deonicu ceste gde je zabranjeno  davanje zvučnih znakova osim u slučajevima neposredne opasnosti;

Znak B37

1.38. znak » prednost  prolaska za vozila iz suprotnog smera    « (B38) označava zabranu ulaska vozila na uskoj deonici ceste pre prolaske vozila iz suprotnog pravca :

1.38.1. simbol na zanku je crvene boje koji ukazuje na  smer u kojem nema prednosti ;

1.39.2.  znak se postavlja na mestu  odakle se vidi deonica ceste na koju se odnosi zabrana .

Znak B38

1.39.  znak » zabrana zaustavljanja « (B39) označava stranu ceste gde je zabranjeno zaustavljanje vozila :

1.39.1. boja podloge znaka je plava;

1.39.2. znak može da ima i dopunsku ploču sa ucrtanim strelicama koje se postavljaju ispod znaka paralelno sa uzdužnom površinom ceste koja ukazuje na zaustavljanje, odnosno na ograničenje označeno prometnim znakom i odnosi se isključivo na deonici ceste koja se nastavlja u smeru strelice i u razmaku naznačenom pored znaka.

Znak B39

1.40. znak » zabrana parkiranja « (B40)  označava stranu ceste gde je zabranjeno parkiranje vozila :

1.40.1. boja podloge je plava ;

1.40.2. znak može da ima dopunsku ploču sa ucrtanim strelicama koja se postavljau na znak paralelno sa uzdušnom površinom ceste, koja ukazuje na zabranu parkiranja, odnosna na ograničenje naznačeno u prometnom  i koja se odnosi isključivo na deonicu ceste koje se nastavlja u smeru strelice i u razmaku koja je nazačena pored znaka.

Znak B40

1.41. znak » izmenično parkiranje  « (B41) označava stranu ceste gde je zabranjeno parkiranje u neparne dane. Boja podloge je plava a simbol je bele boje ;

Znak B41

1.42. znak » izmenično parkiranje  « (B42) označava stranu ceste gde je zabranjeno parkiranje u parne dane. Boja podloge je plava dok simbol je bele boje;

Shenja B42

1.43. znak » zabranjeno fotografisanje « (B43 ) označava prostor pored ceste gde je zabranjeno fotografisanje, snimanje, skciranje i slično;

Zank B43

Član  31

1.  Znakovi izričitih naredbi upozoravaju sudionike u prometu o sledećim obavezama:

1.1. znak » najmanja dopuštena brzina » (B44) označava cestu ili deonicu ceste na kojoj u normalnim uslovima moraju se kretati najmanje onom brzinom   (km/h) koja je označena znakom. Najmanja dopuštena brzina određuje se znakom. Broj  na slikci dat je kao primer. Najmanja dopuštena brzina određuje se znakom, ovisno od stanaj na cesti i potreba ua sigurnost prometa.

Znak B44

1.2.  znak» zimska oprema» (B45) označava deo ceste na kojoj motorna vozila, osim motocikla, moraju imati zimsku opremu  predviđenu za zimske uslove ;

Zank B45

1.3. znak  »  biciklistička staza  » (B46) označava stazu na kojoj treba da se kreću bucikle;

Znak B46

1.4. znak » pešačka staza » (B47) označava izgrđenu stazu na kojoj treba da se kreću pešaci a zabranjeno je kretanje ostalih sudionika na prometu;

Znak  B47

1.5. znak  »  pješačka i biciklistička staza » (B48) označava izgrađenu stazu za kretanje pešaka i biciklista dok se zabranjuje kretanje ostalih sudionika u prometu. Bela crta na površini   deli stazu za pešaka od staze za bicikliste;

Znak B48

1.6. znak » staza za  jahače » (B49) označava stazu na kojoj treba da se kreću jahači a zabranjeno je kretanje ostalih sudionika u prometu;

Znak B49

1.7. znak » obavezan smer » (B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i  (B55) označavaju smer na koji treba da se kreću vozila ;

1.7.1. znakovi se postavljaju na raskršća;

1.7.2. znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mestu gde počinje obavezno skretanje vozila dok znakovi (B53), (B54) i  (B55) postavljaju prije mesta gde počinje obavezno skretanje vozila.

ZankB50     	Zank B51

Zank B52	  Zank    B53

Zank B54	            Znak     B55

1.8. znak »dopušteno skretanje» (B56), (B57) i  (B58) označuje smer na koji mogu da se kreću vozila ;

Znak B56	          Znak B57

Znak B58

1.9. znak » obavezno obilaženje s desne strane »(B59), » obavezno obilaženje s leve strane  »(B60), » obavezna obilaženja » (B61) i »kružni tok prometa  »(B62)  označuje cestu ili deonicu ceste na kojoj treba da se kreću vozila pri obilaženju pešačkog otoka, otoka za usmeravanje prometa i drugih objekat na cesti ili da se kreću u kružni tok. Znakovi se postavljau na vrhu ili na rubu pešačkog otoka odnosno otoka za usmeravanje prometa ili ispred ostalih objekata na cesti .

Znak B59	                      Znak B60

Znak B61	                      Znak B62

C.  Znakovi obavesti

Član 32

Znakovi obavesti sudionicima u prometu daju potrebna obaveštenja o cesti u kojoj s ekreću, o nazivima mesta preko kojih prolazi cesta i o razadalini do tih mesta, o prestanku važenja znakova izričitih naredbi i ostala obaveštenja od koristi za vozače .

Član 33

Znakovi obavesti imaju oblik kvadeata, četvorouganika ili kruga.

Član 34

1. Boja podloge znakova obavesti je:

1.1. plava sa simbolima i natpisima bele, crvene ili zelene  boje;

1.2. zelena sa simbolima i natpisima bele boje ;

1.3. bela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.

2. Izuzetno,  narandžasta boja može se koristi za privremeno upravljanje prometom na znakovima C108 (putokaz za   devijaciju), C109 (traka za pokrivanje znaka) i znak C112 ( znak za ručno upravljanje prometom).

3. Na isti  znak  ( ploče) može se naneti odgovarajuća boja, zavisno od vrsta ceste koja vodi do odredišta.

Član  35

1. Promer kruga znaka obavesti je:

1.1. na autostradama, cestama namenjenim za promet motornih vozila, na brzim cestama, na cestama van naselja širine kolnika   7, 0 m i više - 90 cm;

1.2.  na cetama širine kolnika od  5.0 do 7.0 m. i na galvnim urbanim cestama  - 60 cm;

1.3. na tunelima i  galerijama – 60 cm;

1.4. na svim ostalim cestama i urbanim cestama, i kad se znak koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje  – 40 cm.

2. Veličina strane kvadrata znaka obavesti je  :

2.1. na autostradi, cesti namenjenoj isključivo za promet motornih vozila, cesti  van naselja širine kolnika  7 m i više- 90 cm;

2.2. na cestama širien od 5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim cestama  - 60 cm;

2.3. na tunelima i galerijama – 60 cm;

2.4. na svim ostalim cestama i urbanim cestama i kad se koristi kao znak postavljen na jedan drugi znak, najmanje  – 40 cm.

3. Veljičina stranice šetvorouganika znaka obavesti je :

3.1. na autostradi,  cesti namenjenoj za promet motornih vozila, cestama van naselja širine kolnika   7 m i više - 90 x  135cm;

3.2. na cesti širine od  5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim cestama - 60 x 90 cm;

3.3. na tunelima i  galerijama – 60x90 cm;

3.4. na svim osatlim cestama i urbanim cestama kada se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje  – 40 x 60  cm.

Član 36

1. Znakovi obavesti postavljaju se tako da sudionike u prometu  uanpred obavešćuju o prestrojavanju, skretanju, smeru kretanja, obiležavanje objekata,  terenu, cestama ili deonicama ceste na koje se odnose.

2. Ako objekat ili region na koji se odnosi znak obavjesti ne nalazi na mestu gde je postavljen znak, obavest je potrebno dati dopunskom pločom ila na samom znaku tako da sudionicima u prometu omogućuje brzo i lako pronalaženje  objekta, odnosno naznačeno regiona .

član 37

1. Znakovi obavesti su:

1.1. znak » prednost prolaska prema vozilima iz  suprotnog smera « (C01) obavešćuje vozača da na uskoj deonici ceste ima prednost prolaska prema vozilima koja nadolaze iz suprotnog smera.  Kod korišćenja  znaka C01, na ulazu u usku deonicu ceste treba postavljati znak  » prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smera« (B38);

Znak  C01

1.2. znak »Obeležn pešački prolaz « (C02) i  » obeležen prelaz biciklističke stazeve« (C03), označuje mesto na kojem se nalazi obeležen prelaz za pešake, odnosno prelaz biciklističke staze :

1.2.1. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase ;

1.2.2. znak se postavlja neposredno prije obeleženog pešačkog prolaza, odnosno prelaza biciklističke staze.

Znak  C02	                Znak  C03

1.3.  znak  “ deca na cesti ” (C04), označuje mesto na cesti gde se  često i u velikim grupama kreću deca ( na pr. ispred škola, sportskih terena, dečjih vrtića i sličnih objekata). Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava, najmanje II klase ;

Znak C04

1.4. zank » podzemni ili nadzemni  pešački prolaz« (C05), zank se postavlja isključivo neposredno prije, odnosno iznad obeleženog mesta za  pešake;

Znak C05

1.5. znak  » cesta sa jednosmernim prometom« (C06) i (C07) obavešćuju sudionike u prometu o jednosmernoj cesti. Na sam znak- strelicu, može se upisati natpis “ jednosmeran “:

1.5.1. znak s postavlja uzduž jednosmernog prometnog traka i na mestu na koje  vozača koji vozi cestom, odnosno koji ulazi na  jednosmernu cestu , treba obavestiti o jednosmernom prometu;

1.5.2. znak  C06 postavlja se tako da je strelica na vrtikalan položaj uzduž prometnog traka, dok znak  C07 tako da je strelica na horizontalan položaj uzduž prometne trake.

Znak  C06             	Znak  C07

1.6. znak »cesta s  prednošću prolaska« (C08)  označuje cestu ili deonicu ceste  na koju vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestom koja se raskrsti sa tom cestom ili s njenom deonicom:

1.6.1. znak ima kvadrat žute boje dok je polje između unutarnjeg kvadrata i spoljnog ruba znaka bele boje;

1.6.2. znak se postav lja, po pravilu, na glavnim cestama na naselja i pri ulazu u naselja i to prije raskršća.

Znak  C08

1.7. znak » završetak ceste s prdnošću prolaska« (C09) označuje mesto gde se završava cesta s prednošću prolaza.  Znak ima kvadrat žute boje, dok  polje između unutarnjeg i spoljnog kvadrata je bele boje;

Znak  C09

1.8.  znak  » izbočina na cesti« (C10) označav mesto gde se postavljaju uređaji za smirivanje  ( osporavanje) prometa. Znak se izrađuje od  materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase ;

Znak  C10

1.9. znak  »prestanak preticanja« (C11), označuje mesto gde prestaje zabrana preticanja  svih  motornih vozila osim motocikla  bez  prikolica sa strane. Znak se postavlja na mestu gde prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila, osim  motocikla bez prikolica ;

Znak C11

1.10. znak  » zabrana preticanja za teretna vozila- kamione « (C12)  označuje mesto gde prestaje zabrana preticanja teretnih vozila koje prekoračuju dopuštenu masu od 3.5 tona. Znak se postavlja na cesti na mestu gde prestaje zabrana preticanja za teretna vozila ;

Znak  C12

1.11 znak »prestanak  ograničenaj brzine« (C13) označuje mesto kde prestaje ograničenje brzine, dok znak »prestanak najmanje dopšuštene brzine« (C14), označuje mesto gde prestaje najmanja dopuštenaa brzina:

1.11.1. brzina  na slici  data je samo kao primer;

1.11.2. znak se postavlja na cesti na mestu gde prestaje ograničenje brzine;

Znak  C13	                      Znak  C14

1.12. znak  »prestanak zabrane  davanja zvučnih signala « (C15) označuje mesto gde prestaje zabrana davanja zvučnih signala;

Znak  C15

1.13. znak  »prestanak svih zabrana« (C16) označuje mesto gde prestaju sve zabrane na toj cesti ;

Znak  C16

1.14. znak  »prestanak  zabrane korišćenja zimske opreme« (C17), zanak   »završetak biciklističke staze« (C18), znak  » završetak  staze za pešake « (C19) i »završetak staze za jahače« (C20) označuje mesto na cesti gde prestaju određene zabrane predviđene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti ;

Znak   C17	Znak C18

Znak   C19	Znak  C20

1.15. znak  »zona u kojoj je ograničena brzina« (C21) označuje prostor, odnosno zonu u kojoj je zabranjen promet vozila    brzinom (km/h) većom od one određene znakom ;

Znak  C21

1.16. znak  » završetak zone u kojoj je ograničena brzina « (C22) označuje mesto gde prestaje  ograničenje brzine. Znak ima predviđene oznake prekrštavane sa pet kosim crtama crne boje ;

Znak C22

1.17. zank  » pešačka zona  « (C23) ozančuje prostor predviđen za kretanje pešaka dok se zabranjuje promet svih motornih vozila ;

Znak  C23

1.18.  znak » završetak pešačke zone « (C24) označuje mesto gde se završava pešačka zona ;

Znak  C24

1.19. znak  »zona smirenog prometa « (C25) označuje mesto u naselja gde počinje zona u kojoj nije dozvoljena veća brzina vozila od brzine kretanja pešaka stoga štu  su u  čitavoj toj  zoni  dozvoljene  dečje igre;

Znak  C25

1.20. znak  » završetak zone smirenog prometa « (C25) označuje mesto izlaska iz zone smirenog prometa ;

Zank  C26

1.21. znak  »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja « (C27) označuje mesto u naselja gde se ulazi u zoni u kojoj je predviđeno ograničeno trajanje parkiranja, bez obzira na to da li se plaća ili ne za ograničeno trajanje parkiranja. Znaku može se dodati i dopunska ploča koja ukazuje na dane i trajanje vremena ograničenja;

Znak C27

1.22. znak  » završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (C28)  označuje mesto izlaska iz naselja gde je predviđeno ograničenje trajanja parkiranja. Znak ima određene oznake prekrštavene sa  pet kosih crta crne boje;

Znak C28

1.23. znak  » brzina koja se preporučuje« (C29) označuje brzinu koja se preporučuje na određenoj deonici ceste. Brzina navedena u slici data je kao primer ;

Shenja C29

1.24. znak  »  zabrana brzine koja se preporučuje« (C30) označuje mesto gde prestaje zabrana brzine koja se preporučuje na određenoj deonici ceste: Brzina na slici data je kao primer ;

Znak C30

1.25. zank  » školska patrola « (C31) obavešćuje vozače o blizini mesta ili mesto u kojem pripadnici saobraćajnih školkih jedinica obezbeđuju prelazak dece preko ceste ili na obileženo mesto pešakog prolaza;

Znak C31

1.26. znak  » Bolnica« (C32)  označuje blizinu bolnice i upozorava vozače da  ne prouzrokuju veliku buku vozilima ;

Znak C32

1.27. znak » ustanova hitne medicinske pomoći « (C33) označuje blizinu ili mesto na kojem se nalazi ustanova hitne medicinske pomoći. Simbol na znaku je crvene boje ;

Znak C33

1.28. znak » policijska stanica« (C34) označuje  blizinu ili mesto gde sa nalazi policijska stanica;

Znak  C34

1.29. znak  »parkiranje« (C35) »garaža« (C36)  » vremensko ograničavanje parkiranja« (C37) ozančuje  prostor koji je namenjen ili izgrađen isključivo za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila. Zankom C35 ili na dopunskoj ploči. Odgovarajućim simbolima ili natpisima može se  naznačiti smer gde se  nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkiraljišta, kategorija vozila za koje je namenjeno parkiraljište i mogućnost ograničavanja trajanja parkiranja  C37;

Znak  C35	                             Znak C36

Znak  C37

1.30. znak  »telefoni« (C38)  označuje blizinu ili samo mesto gde se nalazi telefonska kabina.

Ako se znak postavlja na tunelu, ispod belog polj upisuje se natpis SOS;

Znak  C38

1.32. znak  » benzinska pumpa « (C39)  označuje blizinu ili samo mesto gde sa nalazi benzinska pumpa;

Znak  C39

1.33. znak   »informacije « (C40) označuje blizinu ili mesto gde se mog dobiti potrebne informacije ( turističke, i sl.);

Znak  C40

1.34. znak  » hotel« (C41) označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi hotel ili motel ;

Znak  C41

1.35. zanak  »restoran« (C42) označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi restoran;

Znak  C42

1.36.  znak  » pitka voda « (C43) označuje blizinu mmesta ili mesto gde se nalazi pitka voda ;

Znak  C43

1.37. zank  » autobusko stajaljište « (C44) označuje mesto gde nalazi stajalište autobusa. Znak se postavlja na mestu izlaska iz stajaljišta koja je  paralelno sa uzdužnom prometnom trakom, u smeru kretanja vozila;

Znak  C44

1.38. znak  » stajaljište tramvaja « (C45) označuje mesto stajaljišta tramvaja. Znak se postavlja na mesto izlaska iz stajaljišta koja je paralelno sa uzdužnom prometnom trakom, u smeru kretanja vozila ;

Znak  C45

1.39. znak  »taxi « (C46) označuje mesto mesto stajaljišat taksi vozila. Znak se postavlja na izlasku iz stajališta koje je paralelno sa uzdužnom  prometnom trakom u smeru kretanja vozila;

Zank  C46

1.40. znak  »aerodrom« (C47) označuje blizinu mesta ili samo mesto aerodroma;

Znak   C47

1.41. zanak  » luka- pristanište« (C48) i  (C49) označuje blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto gde se nalazi luka, pristanište ili trajekat;

Znak  C48            	Znak  C49

1.42. zank  »mornarica« (C50)  ozančuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi  luka za turističku i sportsku plovidbu;

Znak  C50

1.43. znak  »kafana« (C51) označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi kafana ;

Znak  C51

1.44. znak  » mesto za ispuštanja otpadnih voda « (C52) označuje mesto gde se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje;

Znak  C52

1.45. znak  »teren za kampiranje pod šatorom « (C53)  »teren za kampiranje u prikoljicama « (C54) ) i   »teren  kampiranje u vozilima (C55), označuje mesto terena ili teren uređen  za kapiranje pod šatorom, u prikoljicama ili u vozilima. Ovi znakovi se mogu kombinirati ovisno od terena namenjenog za kampiranje;

Znak  C53	         Znak  C54                    Znak  C55

1.46. znak  »teren uređen za izletnike « (C56) označuje blizinu mesta terena ili teren uređen za izletnike;

Znak C56

1.47.  znak  » planinarski dom « (C57) označuje  blizinu mesta ili mesto planionarskog doma ili terena uređenog za izletnike ;

Znak  C57

1.48. zank  » aparat za gašenje požara« (C58), označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi aparat za gašenje požara ili vatrogasna služba ;

1.48.1. ako se znak postavlja ispred mesta vatrogasne službe, ispod belog polja upisuje se natpis   »VATROGASCI«;

1.48.2.  simboli i znak su crvene boje ;

Znak C58

1.49. znak   » vozilo za pomoć na cesti« (C59), označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi služba za za pružanje pomoći  u slučaju kvara vozila;

Znak C59

1.50. znak  » radionica za popravku vozila« (C60), označuje blizinu mesta gde se nalazi radionica za popravku vozila  ;

Znak C60

1.51. znak  » pranje vozila« (C61), označuje blizinu mesta gde se nalazi servis za pranje vozila;

Znak C61

1.52. znak  »WC« (C62) označuje mesto gde se  nalazi javni WC-e;

Znak  C62

1.53. znak  » radionica za popravku guma« (C63) označuje mesto gde se nalazi radionica za popravku guma;

Znak C63

1.54. znak  » radiostanica« (C64) označujue mesto gde se može slušati radiostanica o stanju na cestama a natpis i frekvence upisane su  u znaku;

Znak C64

1.55. znak  »  vodozaštitno područje « (C65), označuje mesto prolaska ceste preko vodozaštitnog područja u kojem vozači  moraju biti pažljivi. Simbol na znaku je narandžaste boje, osovina vozila je crne boje a dvije valovite linije plave su boje ;

Znak   C65

1.56. znak »autocesta« (C66) označuje mesto gde počinje autocesta ;

Znak  C66

1.57. znak  »  završetak autoceste« (C67) označuje mesto gde se završava autocesta ;

Znak  C67

1.58. znak » cesta namenjena za promet motornih vozila  - brza cesta « (C68)  označuje mesto gde počinje cesta namenjena za promet motornih vozila- brza cesta;

Znak  C68

1.59   znak » završetak ceste namenjene za promet motornih vozila- brza cesta « (C69) označuje mesto gde se završava cesta namenjena za motorna vozila- brza cesta. Znak je prekrštavan kosom crtom crvene boje;

Shenja C69

1.60. znak » bezizlazna ulica« (C70)  označuje blizinu i položaj ulice bez izlaza. Položaj simbola na znaku mora biti u skladu sa stvarnim položajem ulice bez izlaza na cesti gde se postavlja znak;

Shenja C70

1.61. znak »  smer kretanja vozila do raskršća u kojoj je zabranjeno skretanje ulevo« (C71) označuje cestu za promet vozila do te raskrsnice. Znak se postavlja prije prve raskrsnice  na koje  je zabranjeno skretanje ulevo;

Znak  C71

1.62. znak  » mesto za prinudno zaustavljanje vozila « označuje mesto ili blizinu mesta na koje je uređeno posebna površina na cesti za prinudno zaustavljanje:

1.62.1. znak se postavlja na početku proširivanja na  250 metara,  ali može se postaviti i na 150 metara prije obilježenog mesta;

1.62.2. znak C72 ima natpis  SOS nq crvenoj podlozi;

1.62.3. znak C72 postavlja se na mestu proširivanja ceste gde se nalazi SOS telefoni, znak C73 postavlja se na mestu proširivanja u blizini kojeg nema SOS telefona;

1.62.4. boja znaka zavisi od vrste ceste na koju se postavlja znak.

Znak  C72	                           Znak C73

1.63. znak » planinski prevoj «  ( C74), označuje prevoj na nadmorskoj visini. Boja znaka zavisi od vrste ceste na koju se postavlja znak ;

Znak  C74

1.64.  znak   » reka «  ( C75), označuje naziv reke preko koje prolezi cesta. Boja znaka  zavisi od vrste  ceste na koju se postavlja znak ;

Znak  C75

1.65. znak  »  cestovni objekti «  ( C76 dhe C 77), označuje naziv i dužinu  cestovnih       objekata od posebnog značaja  ( tunel, viadukt).  Boja znaka ovisi od vrste ceste na koju se postavlja zank;

Znak  C76	       Znak  C77

1.66. znak  »  policijska stanica «  (C 78),  označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi policijska stanica. Ispod strelice može se napisati metarska dalina  do policijske stanice;

Policija  C78

1.67. znak  » naziv naselja « (C 79), ozančuje naziv naselja na koje ulazi cesta i granicu   gde počinje to naselje. Znak se postavlja na mestu ulaska u naselje  a vozači su dužni pridržavati se saobraćajnim  pravilima koje važe za naseljena mesta ;

Zank C79

1.68. znak  » završetak naselja  «  (C 80), označuje mesto gde se završava naselje kroz koju prelazi cetsa. Znak se postavlja na mestu gde se završava naselje i prestaju važiti prometni propisi za naseljena mesta;

Znak  C80

1.69.  znak  » putokaz «  (C 81),  označuje mesto, karakteristiku objekta ili sadržaj  gde se prostire cesta  koju putokaz označuje:

1.69.1. na putokaz mogu se napisati najviše dva naziva koji se ispisuju jedan ispod drugog;

1.69.2. na znaku C81 i C82 treba napisati udaljenost u km. do odredišnog mesta ;

1.69.2. znak se postavlja na raskrsnicu na mestu gde počinje cesta označena znakom ;

1.69.3. boja znaka zavisi od vrste ceste u koju je postavljen znak;

1.69.4. znak C81 i C82 mogu se postaviti na četvrti stepen  udaljenosti vođenja prometa.

Znak C81

Znak C82

1.70. znak«  putokaz za aerodrom « (C83) označuje smer ka aerodromu;

Znak  C83

1.71. znak « putokaz za autocestu i castu namenjenu motornim vozilima   «(C84 i C85 ) ozančuje smer ka autocesti i cesti namenjenoj za promet motornih vozila:

1.71.1. na putokazu mogu se napisati nazivi mesta, simboli na autocesti odnosno na cesti namenjenoj za promet motornih vozila ;

1.171.2. znak C84 postavlja se na raskrsnici pri ulazu na autocesti ili na cesti namenjenoj motornim vozilima;

1.171.3. znak  C85 postavlja se na raskrsnicu koja vodi ili koja se nalazi u pravcu autoceste ili ceste namenjene za promet motornih vozila;

1.171.4. boja znaka zavisi od vrste ceste na koju je postavljen znak;

1.171.5. znakovi se mogu postavljati na četvrti deo udaljenosti do odredišta. ?????

Znak C84

Znak C85

1.72. znak « prestrojavanje vozila  «(C86) i » prestrojavanje vozila prema nazivima naselja » ( C87) označuje  mesto prestrojavanja na raskrsnici ceste sa više prometnih traka:

1.72.1. na znaku mogu se napisati  nazivi  mesta (C87);

1.72.2. simboli na znakovima moraju biti srazmerni broju prometnih trakova i načinu prestrojavanja u njima ;

1.72.3. boja znaka zavisi od vrste ceste u koju se postavlja znak.

Znak  C86

Znak  C87

1.73. znak « početak prometnog traka za vozila javnog prevoza putnika«(C88) i znak » završetak traka za vozila  javnog prevoza putnika » ( C89) označuje mesto gde počinje, odnosno gde se završava prometna traka za promet vozila  za javni prevoz putnika;

Znak  C88                          Znak C89

1.74.  znak « prometna traka za vozila javnog prevoza putnika «(C90)  sadrži  simbole ili tekst u premtnom traku na koji se kreću  isključivo vozila za javni prevoz putnika, Na znakovima  C88, C89 i C90 u mesto simbola mogu se napisati reči »Tram«, »Bus«, »Taxi«;

Znak  C90

1.75. znak » otvaranje prometnog traka » ( C91) označuje mesto gde počinje aneks prometnog traka za promet vozila u istom smeru:

1.75.1. na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje otvaranje prometnog traka;

1.75.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju prometnih traka i načinu preusmeravanja u njima ;

1.75.2. znak sa postavlja na javnim cestama i u drugim cestama ;

1.75.3. kada se promet preusmerava za određeno vreme zbog prepreka ili oštećenja ceste, znakovi na površini su  žute boje .

Shenja  C91

1.76. znak » zatvaranje (redukcija) prometnih traka » (C92) označuje mesto gde se zatvara odnosno završava jedne prometna traka za kretanje vozila u istom smeru:

1.76.1.  na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje zatvaranje prometnog trakanë ;

1.76.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju prometnih trakova i načinu prestrojavanja u njima;

1.76.3. boja znaka ovisi od vrste ceste na koju se postavlja znak;

1.76.4. kada se preusmerava promet na odrerđeno vreme zbog prepreka ili oštećenja na cesti, znakovi na površini su žute boje.

Znak  C92

1.77. znak » dozvoljena brzina na određenim prometnim trakovima » (C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na određenim prometnim trakovima:

1.77.1. brzina navedena na slici uzeta je kao primer;

1.77.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju prometnih traka i načinu prestrojavanja u njima;

1.77.3. boja znaka ovisi od vrste ceste u kojoj je postavljen znak .

Znak  C93

1.78.  znak » prometni trak za spora vozila  » (C94) označuje mesto gde počinje traka namenjena sporim vozilima  koja se kreću  brzinom manjom od one predviđene znakom :

1.78.1.  na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje traka za spora vozila;

1.78.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju prometnih traka, zaustavljanju i načinu prestrojavanja u njima. Brzina data na znaku uzeta je kao primer ;

1.78.3. boja znaka ovisi od vrste ceste u koju se postavlja znak i može da ima različite simbole.

Znak  C94

1.79.  znak » završetak  (zatvaranje ) prometne trake za spora vozila  » (C95) označuje mesto gde se završava traka za spora vozila :

1.79.1. na znaku može se napisati udaljenost do mesta završetka premetne trake;

1.79.2. simboli na znaku moraju biti srazmerni broju prometnih traka i načinu preusmeravanja u njima ;

1.79.3. boja znak ovisi od vrste ceste an koju se postavlja znak i može imate različite simbole.

Znak C95

1.80. znak  « izlaz iz autoceste i ceste namenjene motronim vozilima « (C96) označuje udaljenost di mesta početka prometne trake za izlaz iz ceste:

1.80.1.  boja znaka ovisi od vrste ceste na koju se postavlja znak;

1.80.2. znak se po pravilu postavlja kada je prometna traka za izlaz iz autoceste ili iz ceste namenjene za motorna vozila, kraća od predviđene dužine i to na završetku autoceste ili ceste namenjene za motorna vozila.

Znak  C96

1.81. znak » ploča za označavanje izlaza » ( C97) označuje mesto izlaska iz autoceste ili iz ceste namenjene za motorna vozila :

1.81.1.  boja znaka ovisi od vrste ceste u koju se postavlja znak;

1.81.2.  znak se postavlja na vrhu razdelnog otoka.

Znak C97

1.82. znak » odmaraljište » (C98) i (C99) označuje nailazak na mestu gde se nalazi odmaraljište  i sadržaj  usluga i prostorija   za odmor putnika:

1.82.1. na znaku simboli označuju mesto odmaraljišta i udaljenost do nje ( C98) , odnosno do sledeće benzinske pumpe (C99);

1.82.2. kada se znak (C99) postavlaj na početku prometnog traka  izlaska,   ispod simbila odmaraljišta sa sadržajem usluga nalazi se  kosa strelica udesno;

1.82.3. boja znaka ovisi od vrste ceste na koju se postavlja znak.

Znak  C98

Znak C99

1.83. znak » zabrana ulaska određene vrste vozila na autocesti ili na cesti namenjenoj motornim vozilima  » (C100) označuje vrste vozila i  sudionike u prometu kojima je zabranjeno kretanje na autocesti i na cesti namenjenoj za motorna vozila. Na cesti namenjenoj za motorna vozila postavlja se znak (C68) plave boje;

Znak  C100

1.84. znak  » cestarina » (C101) postavljen iznad prometnog traka označuje blizinu objekta gde se naplaćuje cestarina. Boja znaka ovisi od vrste ceste na koju je postavljen znak;

Znak  C101

1.85. znak »  obavjest o cestarini »(C102) označuje blizinu objekta gde se vrši naplata cestarine. Boja znaka ovisi od vrste ceste na koju je postavljen znak ;

Znak C102

1.86. znak  » obavezno uzimanje   uplatnice  »(C103) , » cestarina  » (C104) , »  elektronska cestarina  » (C105) i  » cestarina sa smartkarticom  » (C106) označuje obavezno uzimanje uplatnice, odnosno način uplate cestrine u objktu gde se vrši uplata cestarine. Boja znaka ovisi od vrste ceste na koju se postavlja znak  ;

Znak  C103	                       Znak C104

Znak C105	                 Znak  C106

1.87. znak » predznak devijacije » (C107) označuje smer i pravac devijacije preko naselja. Znak služi za preusmeravanje prometa usled  nastalih promena u  naselje ili oštećenja ceste u kojoj je promet delimično ili potpuno zabranjen. Za dele preusmeravanje prometa znaku mora se dodati dopunska pločasa natpisom  DEVIJACIJA. – km;

Znak   C107

1.88. znak » putokaz devijacije » (C 108) označuje smer privremene devijacije:

1.88.1. ako je smer devijacije namenjen isključivo za pešake ili za određenu kategoriju vozila,  onda s leve strane znaka obeležava simbol pešaka ili vrste vozila predviđene znakom ;

1.88.2. znak je narandžaste boje.

Znak  C108

1.89. znak » traka za pokrivanje znakova » (C109) služi za privremeno pokrivanje prometnog znaka ili za privremeno pokrivanje nekog naziva naselja  u prometnom znaku obavesti za vođenje prometa kada nije u funkciji. Znak je narandžaste bojeo;

Znak C109

1.90. znak » pravac devijacije za određene vrste vozila » (C110) i (C111) obaveštava vozače vozila pokazanog u znaku da moraju voziti u pravcu predviđenom prometnim znakom- obvaezan smer;

Znak C110    	Znak C111

1.91. znak » predznak za ručno  upravljanje prometom » ( C112) upozorava vozače o blizini mesta u koje se izvode radovi kada se regulacija prometa vrši na naizmeničan način. Znak je žute boje;

Znak C112

1.92. znak » prometni trak namenjen određenim vrstama vozila » (C113) koji sadrži simbol vozila ili simbol unet na prometni znak (C114) ukazuje na broj i namjeni prometnih traka, kada se tok cestovnog prometa u zoni radove na cesti ,   kratkotrajnog ogrničenja ili oštećenja ceste, upravlja tako da su prometni trakovi predviđeni za odeđenu vrstu vozila itd:

1.92.1. širina navedena u znaku uzeta ke kao primer ;

1.92.2. simbol na znaku mora odgovarati stavrnom broju premetnih traka i načinu preusmeravanja u njima ;

1.92.3. boja podloge znaka je bela ali ako se promet preusmerava na određeno vreme zbog zapreka ili oštećenja ceste, boja podloge znaka je žuta.

Znak C13            Znak  C114

1.93. znak » predznak za usmeravanje prometa na cesti sa razdvajanim prometnim trakama  » (C115), (C116), (C117), (C118) dhe (C119) nagovešćuje i prikazuje pravac, način preusmeravanja prometa kada se promet, zbog zapreka ili oštećenja ceste, privremeno  preusmerava iz jedne prometne trake na proemtnu traku predviđenu za promet iz suprotnog smera, usled čega se promet na određeno vreme odvija u oba smjera i obratno, pri prelasku sa dvosmjernog u jednosmerni promet :

1.93.1. simbol na znaku mora odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu preusmeravanja u njima ;

1.93.2. boja podloge znaka je bela a u slučju preusmeravanja na odrđeno vreme zbog  zapreka ili oštećenja ceste , boja podloge znaka je žuta.

Znak	 C115                           Znak  C116

Znak  C117                             Znak C118

Znak  C119

1.94. znak « ploča za obelježavanje naziva ulice« (C120) prikazuje vozačima i pešačima naziv ceste u koju se kreću ili ulaze :

1.94.1. znak može da ima i broj kuće tj. bloka na koji se odnosi;

1.94.2. znak se postavlja na raskrsnicu.

Znak  C120

1.95. znak » Republika  Kosova » (C 121)označuj ulazak na državnu teritoriju Republike       Kosova;

Shenja C121

1.96. znak » ograničenje najveće dopuštene brzine na castama Kosova »(C122)  označuje opšta ograničenja brzina na  Kosovo prema vrsti cesti i obavezno upaljenje kratkih svetla kada je vozilo u prometu ;

Znak C122

1.97. znak »međunarodna autooznaka» (C123). Na znaku upisuje se znak  Republike Kosova;

Znak  C123

1.98. znak » za hitan izlaz »(C124) i znak  » pravac hitnog izlaza   »( C125) označuje izlaz, odnosno pravac za hitna izlaz u slučaju opasnosti na tunelima ( galerijama) . Oblik simbola i udaljenost na znaku moraj odgovarati vrsti hitnog izlaza iz tunela ( galerije);

Znak C124

Znak C125

1.99. znak »  broj znakova  ili čvorova za izlazak » ( C126) prikazuje broj izlazaka ili čvorova autoceste, odnosno ceste namenjene motornim vozilima. Boja  znaka ovisi od vrsti ceste na koju se postavlja znak;

Znak  C126

1.100 znak  » broj međunarodne ceste » (C127) prikazuje broj međunarodne ceste. Znak se postavlja zasebno, ispod ili iznad ostalih prometnih znakova;

Znak  C127

1.101. znak » broj autoceste » (C128) prikazuje broj autoceste:

1.101.1. znak je zeljene boje, simbol za autocestu je slovo  A a spoljni rub je bele boje ;

1.101.2. znak se postavlja kao poseban znak, ispod ili iznad ostalih prometnih znakova.

Znak  C128

1.102. znak » magistralna cesta » (M 2) prikazuje broj magistralne ceste. Postavlja se zasebno ispod ili iznad ostalih prometnih znakova;

Znak C129

1.103. znak » broj regionalne ceste  » (C 130) označuje broj regionalne ceste. Postavlja se zasebno ispod ili iznad osatlih prometnih znakova;

Znak  C130

1.104. oznaka »  kilometraža  autoceste ili ceste namenjene motornim vozilima » (C 131) označuje kilometre na koje je postavljen znak:

1.104.1. boja znaka ovisi od vrszte ceste na koju se postavlja znak;

1.104.2. znak se po pravilu postavlja sa desne strane ceste u pravcu kretanja.

Znak  C131

1.105. znak » za deonicu magistralne ceste » (C132) označuje broj magistralne ceste, broj kilometara deonice magistralne ceste na koju je postavljen prometni znak. Znak iz dva dela postavlja se s jedne strane ceste;

Znak  C132

1.106. znak » deonica regionalne ceste » (C133) prikazuje broj regionalne ceste, broj deonice regionalne ceste i kilometražu deonice ceste na koju je postavljen znak;

1.106.1. znak iz dva dela postavlja se s jedne strane ceste;

1.106.2. broj  regionalne ceste na slici dat je koa primer.

Znak  C133

Član  38

Na deo znaka ispod belog polja  ( znak C33, C34 i od C38 –C64 ) sa simbolima ili natpisima upisuju se nazivi, vrste, metarska udaljenost ili pravac u koji se nalazi mesto, prostor, uređaji ili usluge  ( kabina SOS , vatrogasna služba, ugostiteljski objekti i sl. ) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka povećava se a znak  oblika kvadrata preuzima oblik četvorouganika.

D. Zankovi obavjesti za vođenje (upravljanje ) prometa

Član  39

Znakovi obavjesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o prostirnosti cestovnih pravaca, rasporedu odredišta i vođenju prometa ka odredištima, raskrsnicama i čvorovima u određenim pravcima cesti i o udaljenosti do odredišta.

Član  40

1.  Boja podloge znakova obavesti za vođenje prometa su:

1.1. na autocesti i međunardnim cestama,  zeljena sa simbolima i natpisima bele boje;

1.2. na ostalim cestama, plava sa simbolima i natpisima bele boje ;

1.3. iznimno od tačke 1.2 stava 1 ovoga člana, u naselja, lokalnim cestama i za označivanje objekata, boja je bela dok su simboli i natpisi crne boje ;

1.4. podlog istog  znaka ( ploče)  može se obojiti odgovarajućom bojom ovisno od vrste cesti koja vodi do određenog odredišta .

Član 41

1. Velićina znakova obavesti za vođenje prometa ovisi od visine i broja slova u znaku.

2.  Veličina slova je:

2.1. za autocestu:

2.1.1. znak postavljen iznad ceste 35 cm;

2.1.2. znak postavljen uz cestu 28 cm.

2.2. za sve ostale ceste od 10.5 do 28 cm;

2.3. za priključenje ceste  autocesti  17.5 cm.

Član  42

1. Obaveštavanje sudionika u prometu za vođenje prometa u zoni raskršća realizuje se   na pet stepena.

2. Stupnjevi obavjesti su:

2.1.  I  »prethodno upozorenje«;

2.2. II »obavjest o smeru kretanja«;

2.3. III »obavjest o preusmeravanju«;

2.4. IV « obavjest o skretanju«;

2.5. V »potvrđivanje obavjesti«.

Član 43

1. Na autocesti, cestama namenjenim za motorna vozila i na neniveliziranim cestama moraju postojati pet stupnjeva obavesti .

2.  treći ako cesta ima više prometnih traka .

3. Na magjistralnim cestama mora se postavlajti drugi i četvrti, dok na ostalim cestama najmnaje četvrti stepen.

Član  44

Ovisno od kategorije cesti, geometrijskog oblika raskršća i udaljenosti dviju susednih raskranica, mogu se izostavljati ili dodati jedan od stepena obavesti, izuzev četvrtog stepena obavesti koji je obavezan.

Član  45

1. Znakovi obavesti za vođenje prometa prvog stepena su:

1.1. Znak »predznak putokaza za izlazak iz autoceste ili iz ceste namenjene za motorna vozila« (D01). Ako se znak odnosi na autocesti, onda je zeljene boje, dok za cestu namenjene za motorna vozila, plave boje ;

Znak  D01

1.2. Znak » predznak putokaza za čvorište autoceste sa zankom čvora« (D02). Postavlja se na interregionalno čvorište.

Znak  D02

2. Znakovi obavijesti za vođenje prometa drugog stupnja su :

2.1. znak » raskršće« (D03) i (D04) označuje obostrani položaj, smer cesti, broj cesti i nazive gde vode ceste koje se ukrštavaju ;

2.2. položaj strelice mora odgovarati položaju ceste na terenu;

2.3. položaj oznake broja iznad strelice za kretanje u pravcu može biti ljevo ili ispod naziva mesta, ovisno od  broja cesti i broja naziva mesta koje je potrebno upisati ;

2.4. položaj  oznake broja ceste za  ulevo  ili udesno može biti ispod pravca strelice ili ispod naziva mesta;

2.5. znakovi se postavljaju u razmaku od najmanje 150 metara prije raskrsnice označene znakom;

2.6. boja podloge znaka ovisi od vrste ceste u  koju na koju se postavlja znak;

2.7. za odredište koje se nalazi na cesti druge vrste koristi se postavljena podloga čija boja  odgovara vrsti ceste u koju ona ;

2.8. znak D03 uzet je kao promer, dok postavljeni znak mora  odgovarati pravom stanju ceste.

Znak  D03

Znak  D04

3. znak  » raskrsnica sa kružnim tokom« (D05) prikazuje raskršće na koju se promet odvija kroz kružni tok :

3.1. položaj strelice mora odgovarati položaju ceste na terenu ;

3.2. položaj oznake broja ceste iznad strelice za kretanje pravo može biti levo ili ispod naziva mesta, ovisno od broja ceste i broja naziva mesta koje treba obelježavati ;

3.3. položaj oznake broja ceste i vrsti ceste levo i desno može biti u pravcu strelice ili ispod naziva mesta ;

3.4. znakovi se postavljaju u razmaku od najmanje 150 metara prije raskršća označenog znakom ;

3.5. boja podloge znaka ovisi od vrste cesti na koju se postavlja znak. Za odredište koje se nalazi na cesti druge vrste, koristi se postavljena podloga čija boja odgovara vrsti ceste  na ona koju vodi .

Znak D05

4. znak » pretputokazna ploča« (D06), (D07) i (D08) koji označuje naziv izlaza ili zaustavljanje na autocesti  i na cesti na raskršća razljičitih razina , može se postavljati s desne strane ceste    (D06), (D07) ili na  portalu iznad ceste  (D08):

4.1. položaj strelice mora odgovarati položaju ceste na terenu;

4.2. položaj oznake broja iznad strelice za pravo, može biti levo ili ispod naziva mesta, ovisno broja cesti i broja naziva mesta koje treba obilježavati;

4.3. kad se znak postavlja na portalu na trećem stepenu obavesti, nema belog polja  ali  udaljenost do izlaza upisuje se na zeljeno polje prije broja ceste iz koje se izlazi .

5. Znak D08 postavlja se na interregionalno čvorište. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se postavlja znak. Za odredište koje se nalazi na cesti druge vrste koristi se podloga postavljena na znaku čija boja odgovara vrsti ceste u koju vodi. Znak  D08 uzet je kao primer, dok pravi znak mora odgovarati stavrnom stanju  na cesti ;

Znak D06

Znak D07

Znak D08

6. Znakovi obavesti za vođenje prometa trećeg stepena su :

6.1. znak »pretputokazni« (D09) označuje pravac kretanja do naselja ;

6.2. boja podloge za označivanje smera kretanja ovisi od vrsti ceste u koju vodi;

Znak  D09

6.3. znak »pretputokazni za izlazak « (D10) i (D11) na autocesti pokazuje smer kretanja do naselja  obilježenog u znaku ;

6.4. boja podloge za označivanje smera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju vodi cesta.

Znak  D10

Znak D11

7.  Znakovi obavesti za vođenje prometa četvrtog stupnja su:

7.1. znak » putokazna ploča« (D12) pokazuje cestu za naselje obilježeno u znaku i udaljenost u kilometrima ( osim na belom polju). Znak može iamti najviše tri polja za obilježavanje smera kretanja i najviše dva naziva  naselja unutar polja. Kad se znak  postavlja iznad ceste ( na portalu) svako polje postavlja se kao poseban znak iznad prometnih  traka označenih znakom:

7.1.1. znak se postavlja na raskršće na mestu gde počinje cesta  naznačena u znaku ;

7.1.2.  boja podloge za obilježavanje smera kretanja određuje se prema vrsti ceste u koju vodi cesta .

Znak  D12

7.2. znak  » putokaz na portalu  iznad jedne prometne trake« (D13), (D14)  i » putokaz na portalu iznad dviju prometnih traka « (D15) i (D16) na  autocesti i na   cestama sa raskrsnicama razljičitih razina pokazuje pravac kretanja do naselja obilježenog u znaku. Na znaku mogu se napisati tri a najviše četiri naziva naselja, uključujući i nazive nacionalnih parkova, olimpijskih centara ili nekih drugih znamenitosti od nacionalnog značaja :

7.2.1. znakovi se postavljaju na ulazu ili  u zonama raskršća različitih razina dviju autocesti, odnosno cesti namenjenim za motorna vozila, na mestu gde počinje traka za usporavanje vožnje;

7.2.2. boja podloge znaka određuje se  prema vrsti ceste u koju vodi. Za odredište  koja se nalazi na cesti druge vrste , koristi se boja koja je predviđena pravilima o signalizaciji.

Znak  D13

Znak D14

Znak D15

Znak  D16

8. Znakovi obavesti za vođenje prometa petog stepena su :

8.1. zank » potvrđivanje smera« (D17) ozančuje potvrđivanje smera kretanja nakon prelaska raskrsnice ;

8.1.1. zank sadrži  naziv mesta, udaljenost u kilometrima do tih mesta i broj cesti na koju se nalazi mesto ;

8.1.2. položaj oznake broja je na sredini iznad naziva mesta, odnosno s leve strane ;

8.1.3. na zanaku mogu biti napisani najviše pet naziva mesta;

8.1.4. na autocesti i na cesti namenjenoj za motorna vozila koja ima dvije razdvojene trake, znak se postavlja iznad ceste;

8.1.5. znak se postavlja u razmaku od najviše 500 metara prije posljednjeg priključka;

8.1.6. boja podloge znaka odrđuje se prema vrsti ceste na koju se postavlja znak .

Znak D17

E. Dopunska ploča

Član  46

Sa znakovima opasnosti, izričitih naredbi i znakove obavesti mogu se postavljati i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnih znakova .

Član  47

Boja podloge je bela, boja simbola i natpisa je crna .

Član 48

Ako ovom Administartivnom uredbom nije predviđen  neki simbol na dopunsku ploču  dozvoljava se postavljanje međunarodnih simbola .

Član  49

1.  Dopunska ploča postavlja se zajedno sa prometnim znakom na koji se odnosi na donji rub  prometnog znaka, ali može se postavljati i na gornji deo znaka .

2. Širina dopunske ploče postavljena sa prometnim znakom ne smije biti veća od dužine  one stranice sa kojom se postavlja dopunska ploča, odnosno od projektiranja krajne tačke .

3. Visina dopunske ploče, po pravilu, ne smije biti veća od polovine njene dužine, osim dopunskih ploča  E06, E07, E20, E21, E22, E35, E36, E47, E48, E50 i  E51.

Član 50

1. Dopunska ploča mora se postavljati od nadleđnih osoba .

2. Dopunska ploča mora se otkloniti po prestanku razloga njena postavljanja.

Član  51

1. Dopunske ploče su :

1.1.  dopunska ploča E01 pokazuje udaljenost između znaka na koji je postavljena dopunska ploča i početka deonice ceste , odnosno mesta na koje se odnosi znak ;

Znak  E01

1.2. dopunska ploča E02   pokazuje udaljenost do mesta gde je postavljen znak  B02     ( obavezno zaustavljanje) kod kojeg vozač je dužan zaustavljati vozilo;

Znak  E02

1.3. dopunska ploča E03 pokazuje dužinu deonice ceste  na koju preti opasnost  označena znakom, odnosno na koju se sprovodi izričita naredba predviđena znakom ili na koju je predviđen sadržaj znaka iz kojeg proizilazi dopunska ploča;

Znak E03

1.4. dopunska ploča E04  označuje udaljenost od oznake objekta ili deonice ceste na koju se odnosi obavest ;

Znak  E04

1.5. dopunska ploča E05 i E06  pokazuju ogarničeno vreme za koje važi izričita naredba;

Znak  E05	                               Znak  E06

1.6. dopunska ploča E07  sadrži objašnjenja rečima zanka ili na neki drugi način  ako nije jasno  naznačeno  simbolima na znaku;

Znak  E07

1.7. dopunska ploča  E08 do E015 sadrži simbole na koje se odnosi znak;

Znak E08	                          Znak E09

Znak  E10	                          Znak E11

Znak  E12	                          Znak  E13

Znak  E14	                          Znak  E15

1.8. dopunska ploča E16 označuje uzimanje vozila paukom sa mesta gde   saobraćajni propisi ili prometni znakovi  zabranjuju zaustavljanje ili parkiranje ;

Znak  E16

1.9.  dopunaska ploča E17 do E22 pokazuje da je zabranjeno zaustavljanje ili parkiranje do znaka, od znaka, odnosno s jedne ili s druge strane znaka ;

Znak  E17

Znak  E18	                Znak  E19

Znak E20        Znak  E21   	Znak  E22

1.10. dopunska ploča od E23 do E30 pokazuje položaj parkiranja vozila. Postavlja se sa znakom C36 (parkiranje);

Znak  E23

Znak  E24	                  Znak  E25

Znak  E26	               Znak  E27

Znak  E28	                       Znak  E29

Znak  E30

1.11. dopunska ploča E31 označuje mesto rezervisano za vozila osoba s ograničenim sposobnostima ili blizinu ceste gde se može pojaviti  lice s ograničenim sposobnostima sa kolicom. Postavlja se sa znakom A01 ( opasnmost na cesti) i C36 ( parkiranje);

Znak  E31

1.12. dopunska ploča E32 ozančuje mesto rezervisano za posebne namene. Postavlja se sa znakom  C36 (parkiranje);

Znak  E32

1.13. dopunska ploča E31 i E34, označuje početak deonice ceste, odnosno mesto gde postoji opasnost  od iznenadnog pluska ili poledica. Postavlja se sa znakom A01 ( opasnost na cesti) i B31 ( ogranišenje brzine);

Znak  E33	                                     Znak  E34

1.14. dopunska ploča E35 i E36  označuje položaj cestet  s prednošću prolaska.  Dopunska ploča E35 postavlaj se sa znakom C09 ( cesta s prednošću prolaska). Dopunska ploča E36 postavlja se sa znakom B01 ( raskršće sa cestom s prednošću prelaza ) i B02 ( obavezno zaustavljanje);

Znak  E35                            Zank  E36

1.15. dopunska ploča E37 označuje blizinu deonice cetse na koju se mogu pojaviti nesposobne- ostarele osobe;

Znak  E37

1.16. dopunska ploča E38 označuje blizinu deonice ceste na koju se mogu pojaviti slepe osobe ;

Znak E38

1.17. dopunska ploča E39 označuje blizinu deonice cetse gde se vrši čišćenje snega. Dopunska tabla je privremena i ona se postavlja pri održavanju ceste ( očišćenju snega ) ;

Znak  E39

1.18.  dopunska ploča E40 obavešćuje sudionike u prometu o izvođenju radova na postavljanju znakoav na cesti. Postavlja se sa znakom  A01 ( opasnost na cesti ), B31 ( ograničenje brzine). Boja podloge dopunske ploče je bela, simbola siva. Dopunska ploča je privremena i postavlja se tokom  izvođenja radova na održavanju ceste ( postavljanjae znakova na cesti);

Znak  E40

1.19. dopunska ploča E41 označuje blizinu mesta na cesti gde se dešavaju prometne nezgode. Postavlja se za znakom  A01 ( opasnost na cesti), B31 (ograničenej brzine). Dopunska ploča je privremena i postavlja se u slučaju težih prometnih nezgoda pri čemu se promet privremeno regulira ;

Znak E41

1.20. dopunska ploča E42  obavešćuje vozače o  seobi žaba  koje prelaze u velikom broju preko ceste što prtedstavlja određenu opasnost. Dopunska ploča, po parvilu, postavlja se  sa znakom A01 ( opasnosta na cesti);

Znak  E42

1.21. dopunska ploča E43 obavešćuje vozače o  izbrazdanim tragovima vozila na cesti. Postavlja se sa znakom A01 ( opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine);

Znak  E43

1.22. dopunska ploča E44 pokazuje mesto  na cesti gde se nalaze uzdignute plohe za usporavanje prometa   ( izbočine). Postavlaj se sa zankom A34 ( blizina dece na cesti) i C04 (  deca na cesti);

Znak  E44

1.23. dopunska ploča E45 označuje pumpu plinskih goriva. Postavlja se sa znakom C40 ( benzinska pumpa);

Znak  E45

1.24. dopunska ploča » znak izlaz iz autoceste ili iz ceste namenjene za motorna vozila« (E46) označuje blizinu izlaza iz autoceste ili ceste namenjene za motorna voziala;

Znak E46

1.25. znak » znak čvor na autocesti« (E47) označuje blizinu raskršća autoceste ili ceste namenjene za motorna vozila ;

Znak  E47

1.26. dopunska ploča E48 označuje prelaz za teretna vozila sa utovarom preko     gabarita;

Znak  E48

1.27. dopunska ploča E49 označuje prostor s uvećanom koncentracijom opasnih materiaj u vazduhu. Boja podloge dopunske ploče je bela, simboli sa krugovima crvene boje i natpisima crne boje ;

Znak  E49

1.28.  dopunska ploča E50 označuje potrebu ugašenja motora  zbog dugih čekanja s ciljem zaštite ambijenta. Izričito je povezano sa upaljenjem crvenih signala na semaforu. Boja podloge ploče je bela, sa simbolima ključa sive boje i  natpisima crne boje. Dopunska ploča postavlja se gde je povećana koncentracija opasnih tvari u vazduhu;

Znak  E50

F. Promenljivi prometni znakovi

Neni 52

1. Radi sigurnosti u prometu ili usled drugih potrebnih tehničkih-prometnih zahtjeva, prometni znakovi uopšte ili delimično, mogu biti izvedeni kao promenljivi znakovi.

2. Promenljivi prometni zankovi ovisno od izvedbe mogu biti neprekidni ili prekidni   .

3. Neprekidni znakovi su znakovi istog izgleda kao ostali stalni prometni znakovi, jedina razlika je u tome  što korišćenjem elektromehaničkog uređaja oni mogu dati razne informacije.

4. Prekidni znakovi  su oni znakovi kod kojih  postoji mogućnost inverzije boja i občnih simbola prikazanih u znaku u odnosu na stalne prometne znakove. Ovi znakovi daju informacije koristeći posebne elemente koje mogu biti u jedan ili u dva stanja ( ili više) što omogućuje davanje raznih informacija u istoj površini s prednje strane znaka.

5. Prekidni znakovi izrađuju se posebnom tehnologijom :

5.1.  od optičkih vlakana (fiber-optics);

5.2.  izvedeni svetljećim površinama, dodacima na obične znakove,;

5.3. svetlećim diodama  (LED);

5.4. tekućim kristalima (LCD).

Član  53

1. Kad se prometni znakovi izvode   kao promneljivi u obliku navedenog u članu 52, nije dozvoljeno da se razljikuju od prometnih znakova stalnog značenja.

2. Ako tehnologija  izvedbe promenljivih prometnih znakova ne omogućava upotrebu boja shodno pravilima, onda se upotrebljava :

2.1. u mesto bele boje podloge i plave boje znaka- crna reflektirajuća boja ;

2.2. u mesto simbola bele i crne boje, simabol na znaku bele ( žute ) boje;

2.3.  u mesto rubova znaka crne boje, rubovi znaka bele ( žute ) boje.

3. Ako je postavljnje znakova sa  osvetljenjem ili s drugim elementima  tehnički   uslovljeno, dopušteno je postavljanje jednostavnih znakova     pod uslovom sačuvanja važnih elemenata i karakterističnih sadržaja znaka.

Znak 54

1. U slučaju kvara neprekidnog promenljivog prometnog znaka ili nekog dela znaka, ili u slučaju prekomjernog pregrejavanja izvora svetlosti, ne smije doći do izmene  značenja znaka, odnosno mora postati bez  signalizacije ( nulto stanje ).

2. U normalnim uslovima prometa na cesti, signali na promenljivim prometnim neprekidnim  znakovima, moraju biti ugašeni. Kada se predvide ili kada nastanu izmene noramlnih uslova u prmetu na cesti, ovisno od nastalih promena, automatski se upalje predviđeni signali koji moraju biti u stanju da  ponovo označuju normalne uslove  prometa.

3.  Kod ogranišavanja brzine, promenljivi prometni  prekidni znakovi, uvek se postavljaju  iza statičkog prometnog znaka ograničenja brzine  ( znak B31) u smeru kretanja vozila.

Član  55

1. Kada se prometni svetlosni znakovi izrađuju tehnologijom od optičkih vlakana   (fiber- optics), svetljećih polja, svetljećim diodama (LED) i tekućim  kristalima, (LCD) moraju se ispunjavati određeni uslovi :

1.1. značenje sibola moar biti jasno s udaljenosti od najmanje  150 m;

1.2. simbol mora biti čitljiv na udaljenosti od najmanje 150 m;

1.3. intensitet isijavanja prometnog znaka mora biti prilagođen uslovima osvetljavanja prostora i kada se izvode radovi tokom noći.

- SVETLOSNI PROMETNI ZNAKOVI (SEMAFORI)

Član  56

1. Za upravljanje prometom  koriste se  uređaji za davanje  svetlosnih  znakova crvene, žute i zeljene boje.

2. Svetlosni prometni znakovi su:

2.1.  svetlosni prometni znakovi za upravljanje prometom vozila;

2.2. svetlosni prometni znakovi za upravljanje isključivo prometom pešaka;

2.3. svetlosni prometni znakovi za upravljanje javnim prometom;

2.4.  svetlosni prometni znakovi na želejzničkim prelazima ;

2.5. svetlosni prometni znakovi za obelejžavanje radova na cesti i zapreka.

3. Svetlo upotrebljeno kao svetlosni prometni znak mož biti neprekidano ili prekidano ( trepzuće ). Svetleći prometni znakovi mogu se postaviti  na ploči bele boje  rubom crne boje ( kontrasna ploča).

Član  57

1. Trobijni svetlosni prometni znakovi mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na više prometnih traka istodobno ili za svaki prometni trak posebno.

2. Ako se uređajem  iz stava 1 ovoga člana upravlaj prometom na  svaku traku posebno, svetlosni se znakovi postavljaju iznad proemtne trake na koju s eodnosi.

3. Kad su svetlosni znakovi iz stava 1. ovoga člana upotrebljeni  za upravljanje  prometom na  više  prometnih traka i smerova kretanja istovremeno, svetlosni se znakovi postavljaju s desne strane.

4. Na cestama s više od jednog prometnog traka za svaki  smer kretanja potrebno je ponoviti  svetlosni znak trobojnim svetlima .

5. Na crvenim svetlosnim poljima , strelica smera je crna, a na zeljenim svetlosnim poljima strelica se uvek prikazuje  kao zelena svetlosna strelica na crnoj podlozi.

6. Značenje svetlećih znakova je:

6.1. crveno svetlo označuje zabranjen prolazak  vozila- slika G01;

6.2. crveno i žuto svetlo označuje skori prestanak zabrane prolaza pre pojavljivanja zeljenog svetla - slika G02;

6.3.  zeljeno svetlo označuje slobodan prolaz  vozila i mora biti upaljeno kao kao samostalno svetlo. Promena zeljnog svetla u žuto mora se sinjalizirati treptanjem zeljenog svetla tri puta - slika G03;

6.4. žuto svetlo prije crvenog  označuje zabranu prelaza   osima vozila koja su u trenutku  kad se žuto svetlo upalji nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svetla da se ne mogu na siguran način  zaustaviti  a da ne pređu taj znak- slika G04;

6.5. dopunska svetleća strelica označuje slobodan prolaz  vozila u smeru označenom zelenom svetlećom strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno  ili žuto svetlo- G05 i G06;

6.6. oblici strelica  prikazani su na slici  G07 (za strelice na crvenoj optici ) i G08 ( za strelice na zelenoj optici );

6.7. prekrštene crte  crvene boje  (X),  označuju zabranu prometa  uzduž prometnog traka iznad kojeg je postavljen znak- slika. G09;

6.8. zelena strelica vrhom okrenutim nadolje, označuje slobodan tok prometa uzduž prometne trake iznad kojeg je postavljen znak - slika G10;

6.9. žuta strelica vrhom okrenutim prema desnoj ili levoj strani označuje skretanje  toka prometa s prometnog traka iznad kojeg je postavljen  znak, na drugi prometni trak  -slika G11 i G12;

G01   G02   G03 G04 G05   G06

G07

G08

G09       G10

7. Ako se semaforom upravlja prometom biciklista na prelazu biciklističke staze preko ceste, svetla na semaforu su u obliku siluete bicikla i označuje :

7.1. slobodan prolaz za bicikliste -slika G13;

7.2.  zabranjen prolaz za bicikliste-slika G14;

7.3. isti uređaj za davanje svetlosnih znakova za bicikliste i pešake  može se primeniti  u slučaju kad su pešačka i biciklistička staza jednapored druge - slika G15 i G16.

G13   G14    G15    G16

Član 58

8. Kad se svetlosni znakovi odnose samo za određene smerove vožnje, tad se smer  mora naznačiti strelicom na zelenim i crvenim  svetlosnim poljima. Ako se na svetlosnom polju glavnog ssvetlosnog znaka pokazuje strelica smera, , onda i ostala svetlosna polja drugih svetlosnih znakova moraju imati strelice smera.

9.   Kad se na prilazu raskršća  s trakama  za skretanje bez građevinskog  razdvajanja prometni tok koji  skreće obeježava se strelicom  smera na svetlosnom polju  tad strelica smera prikazuje samo samo prometni tok koji skreće .

Član 59

1. Za upravljanje prometom pešaka može se upotrebiti semafor sa dvobojnim svetlima . Zeljeno svetlo može biti  podešeno tako da u određenom vremenskom razmaku, prije  gašenja, najavljuje i   kao trepćuće zeleno svetlo. Crveno i zeljeno svetlo ne mogu  biti upaljeni istovremeno.

2. Svetlosni znakovi na semaforu označuju :

2.1. slobodan prolaz za pešake -slika G17;

2.2. zabranjen prolaz za pešake - slika G18.

G17  G18

Član 60

1.  Za upravljanje tramvaajskim prometom upotrebljavaju se jednobojni svetlosni znakovi, u obliku svetleće crte bele ili žute boje.

2.  Svetleća crta može biti  položena, uspravna ili kosa. Položena crta  znači zabranu prolaza tramvaju i postavlja se po vrtikalnoj osi gore, a uspravna i kosa crta slobodan prolaz tramvaju i postavlja se dolje.

3. Crtama se označuje:

3.1. zabrana prolaza tramvaja – slika G19;

3.2. slobodan prolaz tramvaju u smeru pravo- sl. G20;

3.3. slobodan prolaz tramvaju u mseru desno- sl. G21;

3.4. slobodan prolaz tramvaju u mseru levo- sl. G22.

Član 61

1. Veličine svetlosnog znaka iz člana  57, 58, 59. su :

1.1. za znakove iz člana 57 (sl. G01 do G08) promer kruga svetla je 200 i 300 mm;

1.2. za znakove iz članova  57 (sl.. G13 do G16) člnan 59 (sl. G17 do G18) i člana 60 (sl. G19 do G22) promer kruga svetka je  200 mm.

2.  Veličina svetlosnog prometnog znaka iz stava 1 ovog člana iznosi 300 mm :

2.1. za sve ceste kad se svetlosni prometni znak postavlja iznad ceste;

  - . kad se  svetlosni prometni znak  postavlja uz rubove  ceste na svim ostalim cestama, njegova veljičina iznosi  200 mm.

G19                       G20                              G21                         G22

Član  62

1. Svetlosni znakovi  za upravljanje prometom na raskršća koji se postavljaju na stupu pokraj ceste, moraju biti postavljeni  na visini  2 do 3.5 metara  iznad površine ceste .

2. Na stupu  na kojem se nalazi  svetlosni znak iz stava 1. ovoga člana,  mogu se postaviti i  svetlosno prometni znak na manjoj visini i s manjim svetlima.

3. Ako se svetlosni prometni znakovi postavljaju  iznad ceste , donji rub svetlosnog  znaka  ne smije biti  na visini manjoj od 4,5 m niti na višoj od 5.5. m iznad  ceste.

Član 63

1. Na prilazima raskršća van naseljenih mesta  na kojima su postavljeni  svetlosni znakovi za  upravljanje prometom, moraju se postaviti prometni znakovi koji označuju  nailazak na svetlosne znakove   (A23 ili A24), s dopunskom pločom  E01, na raskrsnicu  (D01 ili D02), zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla  bez prikolice (B32) i  ograničenje brzine (B31) ako je dopuštena brzina vožnje iznad  60 km/h.

2. Udaljenost prometnih znakova od raskršća zavisi od dopuštene brzine vožnje i stvarnoj situaciji. .

Člna 64

1. Svetlosni znakovi  na željezničkom prelazu ( za obilježavanje  prelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini)  mogu biti znakovi za označivanje branika  i polubranika i znakovi kojima se najavljuje pribljižavanje voza, odnosno zatvaranje prelaza branicima ili polubranicima .

2. Osim obilježavanja prelaza ceste preko želejzničke pruge svetlosnim znakom , prelaz se mora osigurati  i zvučnom signalizacijom.

Član  65

1. Ako se svetlosnim  znakovima  na želejzničkom prelazu  najavljuje  dolazak voza, odnosno spuštanje branika  ili polubranika te ako se tim znakovima sudionici  u prometu obavešćuju  o tome  da je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svetlosni znakovi  daju  izmenično paljenjem dvaju crvenih svetla kružnog oblika promera  Ø 300.

2. Svetla iz stava 1 ovoga člana moraju biti postavljena jedno pored drugog u vrtikalnom stpiću poče koja ima oblik istostranačnog trougla s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji  i dimenzijama  znaka opasnosti  dužine stranice istostarničnog trougla  120 cm ( znak G23)retroreflektirajuće boje klase III.

3. Svetla iz stava 1 ovoga člana izvode se u tehnologiji svetlećih dioda  (LED).

Znak G23

Član 66

Ssvetlosni znakovi  za obilježavanje  radova na cesti i zapreka   mogu biti ploče za označivanje zapreka s treptačem ( član 81, fsl.. K22 i K23)  pokretna ploča sa treptačima i znakovima   (član 81, sl. K24, sl. K25 i sl. K26) kao i privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svetlima radi naizmeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smerova ( znakovi iz člana: 57; 58 i 59 ove Adminisrativne uredbe ).

IV . OZNAKE NA CESTI I DRUGIM POVRŠINAMA

Član  67

1. Oznake na cesti su:

1.1. uzdužne oznake;

1.2.  poprečne oznake;

1.3. ostale oznake na cesti i predmetima uz rub ceste.

Člna 68

1. Oznake na površini ceste ucrtavaju se, ugrađuju ili  utiskuju na površini ceste i ne smiju povećavati  sklizavost ceste . Oznake na površini ceste ne smiju biti više  od    0.6 cm  iznad nivoa ceste..

2.  Iznimno od stava 1 ovoga člana , oznake na površini ceste kojima se označuje središnje ili rubne crte  na objketima  ili devijacijama mogu biti viši od 0,6 cm. iznad nivoa ceste. Njihova visina  ne smije biti  viša od 2.0 cm iznad nivoa ceste.

Člna 69

1. Oznake na površini ceste su bele boje.

2. Iznimno od stava 1 ovoga člana, žutom bojom obelježavaju se:

2.1.  oznake mesta  na cesti i pešačkim prelazima na kojima je  zabranjeno parkiranje ;

2.2. crta za odvajanje traka za kretanje vozila  javnog prevoza putnika;

2.3. oznake parkirališnih mesta za osobe s ograničenim sposobnostima ( sl.H48);

2.4. oznake kojima se obelježavaju mesta za određene namene (stajaljište, autobus, taxi, policija,  bicikljističke  i pešačke staze i drugo );

2.5. naprava za smirivanje prometa ( umetne izbočine  i uzdignute plohe);

  - oznake kojima se privremeno preusmerava promet ( prievremena regulacija prometa) i obelejžavanje privrmene opasnosti na cesti.

Član 70

1.  Uzdužne oznake  na cesti  mogu biti razdelne crte, rubne crte i crte upozorenja.

2. Razdelna crta služi  za razdvajanje dvosmernih  prometnih površina prema smerovima kretanja.

3.  Rubna crta označuje  rub vozne površine ceste.

4. Širina uzdužnih oznaka  na cesti  iznosi najmanje  10 cm. a razmak između paralelnih  uzdužnih dvostrukih  crta  je  10 cm.

5. Širina središnje razdelne crte prema širina ceste je:

5.1.............> 3,5 m - 20 cm;

5.2............3,0  do 3,5 m -15 cm;

5.3..............2,75 do 3 m -12 cm;

5.4.............2,5 do 2,75 m -10 cm.

6. Širina rubne razdelne crte je iste širine.

Član 71

1. Uzdužne crte su  pune, isprekidane, dvostruke i rubne .

2. Puna uzdužna crta ( razdelna i rubna)  označuje zabranu  prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti.

3.  iznimno od  stava 2 ovoga član dozvoljeno je preticanje   na punoj uzdužnoj crti vozila  koja na ravnatoj cesti  ne mogu razvijati veću brzinu od  30 km/h i vozila koje  ne spadaju u  motorna vozila.

rubna crta

razdelna crta

rubna crta

H01

- Isprekidana uzdužna crta može biti razdelna crta, kratka isprekidana crta, široka isprekidana crta i crta upozorenja. Isprekidana razdelna crta deli površinu ceste na prometne trake -  slika H02.

isprekidana razdelna crta

razdelna crta

isprekidana razdelna crta

HO2

5.  široka isprekidana crta služi kao rubna crta za razvdvajanje toka prometa u raskršća na cestama van naselaji najmanje je širine od 30 cm.

6. Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdelne crte- sl..H03.

H03

- Kratka isprekidana crta služi kao razdelna crta na prilaznim  razdvajanjima raskršća, kao crta vodilja u samom raskršću i za odvajanje tokova za vozila javnog prevoza putnika-  sl. H04.

kratka isprekidana crta

traka za vozila javnog prevoza putnika

8.  Dvostruka razdelna crta može biti puna, dvostruka isprekidana  i dvostruka kombinovana .

9.   Dvostruka razdvojna crta označuje zabranu prelaska vozila  po tim crtama ili zabranu  kretanja vozila po tim crtama i obavezno se  izvodi  na cestama  za dvosmerni promet- sl. H05:

9.1. s dva ili više prometnih traka za svaki smer;

9.2. s neparnim brojem prometnih traka  ako se preticanje zabranjuje u oba smera;

9.3. u tunelima  ili prelazima  tunelu u dužini najmnje 200 m;

9.4. na objektima;

9.5. ako to zahtevaju  prometni i sigurnosni uslovi ili okolina ceste.

Dvostruka razdvojna crta

H05

10. Dvostruka  isprekidana razdvojna crta služi za obelžavanje prometnih traka s izmenjivim smerom kretanja na kojima je promet  upravljan svetlosnim znacima -fig. H06.

Dvostruke isprekidane razdvojne crte

H06

11. Dvostruka kombinovana crta  služi za razdvajanje prometnih traka  na mestima  na kojima su uslovi preglednosti takvi da dopuštaju preticanje samo u jednom smeru kretanja- sl. H07.

Dvostruka kombinovana traka

H07

Član   72

1.  Delovi ceste u blizini  vrha prevoja , raskršća, prelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na naseljenim mestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena  mogu se obeležiti jednom ili dvema paralelnim uzdužnim punim crtama ili dvostrukim crtama, od kojih je jedna puna a druga isprekidana- sl. H08, H09 i H010.

2. Dužina između tačke  B  i C (sl. H08) određuje se prema dopuštenoj brzini tako da se prelazak s dvije  na jednu prometnu traku vrši se prema :

n £ 1:60 për v > 50 km/h

n < 1:30 për v £ 50 km/h

L- Dužina preglednosti

M-(A-b, C-D)- širina preglednosti

H- Visina preglednosti

H08

H09

H10

Član 73

1.  Za utvrđivanje dužine  preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuju   85 % vozila ili računska brzina ako je njezina vrednost veća.

2. Dužina preglednosti   (M) utvrđuje se prema brzini kretanja vozila (sl. H09 i H010)  i to:

2.1.  ...........130 km/h - od 200m do 400 m;

2.2.  ......... 100 km/h - od 160 m do 320 m;

2.3.  .......... 80 km/h - od 130 m do 260 m;

2.4. ........... 60 km/h - od 50 m do  100 m;

3.  Pri određivanju dužine preglednosti za obelježavanje oznaka  na cesti u blizini  vrha prevoja, u zavoju sa smanjenom preglednošću ili slična mesta, visina očiju iznosi 1.0 m, a visina preddmeta 1.1 m.

4.  Punoj razdvojnoj crti treba prethoditi crta upozorenja  (L) koja  se utvrđuje  prema brzini vozila koja dolaze  i iznosi najmanje za:

4.1.  .......130 km/h - 160 m;

4.2.  ........100 km/h - 120 m;

4.3.  ........ 80 km/h - 100 m;

4.4.  ........60 km/h - 80 m;

4.5.  ........40 km/h - 60 m;

5. Obelježavanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica  (H26), koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

Član 74

1. Poprečne oznake na cesti su:

1.1. crta zaustavljanja;

1.2. kosa crta;

1.3. graničnici;

1.4. pešački prelaz;

1.5. prelaz biciklističke staze preko ceste.

Član 75

1.  Poprečne oznake na cesti  obeležavaju se  punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na cesti tako da zahvataju jednu ili više prometnih traka.

2.  Poprečna puna  crta za zaustavljanje vozila na raskršća i drugim cestama koja se raskršte, moraju biti povučene tako  da vozač ima dovoljan pregled na promet vozila i pešaka preko raskrsnice  i tih  cesta  ( sl.. H11).

3.  Poprečne isprekisdane crte  na raskršća  koje označuju raskršće s cestom koja ima prednost  prolaza   ( sl. H12  i H13) moraju biti povučene tako da udovoljavaju  uslovima iz stava 1 ovoga člana predviđenim za poprečnu punu crtu.

4. Razdvojna i rubna crta može se izvesti i kao zvučne ili vibracijske trake.

Član 76

Poprečne oznake, ovisno od ugla pod kojima ih vozač vidi, su šire od  uzdužnih oznaka.

Član 77

- Crta zaustavljanja može biti puna ili isprekidana, i to:

puna crta zaustavljanja označuje mesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja  može se na cesti  ispisati reč  “STOP”-  sl. H11.

H11

2.  Isprekidana crta  zaustavljanja  označuje mesto na kojem vozač mora zaustaviti  vozilo ako je potrebno propustiti vozila  koja  cestom s pravom  prednosti prplaska. Ispred  crte zaustavljanja  može se ubelježiti trougao upozorenja  e ndërprerë  e ndalimit shënon vendin në të cilin shoferi duhet të ndal mjetin nëse është e nevojshme të lëshoj mjetet të cilat lëvizin në rrugën me përparësi kalimi. Para vijës të ndalimit mund të shënohet  trekëndëshi paralajmërues- sl. H 12;

3.  umesto isprekidane crte zaustavljanja, mesto ne kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska, može se obelježiti  trouglima  vrhom okrenutim prema vozilu-  (fsl. H 13).

H12                                               H13

4. Kose crte označuju mesto otvaranja izlazne trake  (sl. H14) i zatvaranja ulazne trake  (sl. H15) na  autocesti i cesti namenjenoj za motorna vozila.

H15

6.  Otvaranje i zatvaranje prometne trake  namenjene  vozilima javnog prevoza putnika  (sl. H16).

H16

7.  Graničnik označuje  mesto ulaska na kojem je potrebno odvojiti  dio ceste na kojem je zabranjen promet  (fig. H17).

H17

8.   pešaćki prolaz  označuje dio  ceste  namenjene za prelaz pešaka (sl. H18).

9.  Na mestima  na kojima  se pešački prelaz ne može  obelježiti bojom, prelaz se može  obelježiti čeličnim  ili plastičnim elementima, klinovima ili retroreflektirajućim  oznakama.

H18

10.  Kad je na cesti označen pešački prelaz  (sl. H18), mora biti obiležen znakom  C02 i znakom A33 ( obelježen pešački prelaz), osim na mestima na kojima se promet regulčira  svetlosnim znakovima ( semaforima) i an prilazima raskršću gde postoje  prelazi označeni oznakama na cesti  i znakovima  B01 ili B02.

11. Na cesti gde je pešački prelaz u blizini škole, mora stajati natpis  >>ŠKOLA<< (sl. H55).

12.  Prelaz  biciklističke staze preko ceste je deo površine ceste namenjene za prelaz biciklista  (sl. H19).

H19

Član 78

1.  Ostale oznake na cesti i predmetima uz rub ceste su strelice, polja za usmeravanje prometa, crte usmeravanja, natpisi, oznaka za označavanje prometnih površina za posebne namene, oznake za obelježavanje mesta  za perkiranje i uzdužne  oznake ( oznake na predmetima uz rub ceste).

2.  Strelicama na cesti obelježava se obavezan smer kretanja  vozila-ako su obelježene  u premtnoj traki obrubljenom punom crtom. Vozači se obaveštavaju  o nameni  prometnih trakova obrubljenim  isprekidanom crtom i da je dopuštena promena traka.

3.  Strelicama se  može označiti:

3.1.  jedan smer – sl. H20;

3.2. dva smera ( kombinovana)-sl. H221 i H22;

3.3.  prestrojavanje na dva bliža raskršća gde se prestrojavanje mora obaviti prije prve raskrsnice na koje je zabranjeno  skretati u naznačenom smeru   -sl. H23;

3.4.  smer kretanja ka garaži -sl. H24;

3.5.  skretanje prometa -sl. H25;

3.6.  najava završetka preticanja -sl. H26.

H20                      H21                    H22

H25                               H26

4. Polje za usmeravanje prometa  označuje površinu na kojoj je zabranjen  promet i zaustavljanje vozila i to :

4.1.  između dvije trake  sa suprotnim smerova – sl. H27;

4.2.  između dvije trake s  iatim smerovima – sl. H 28;

4.3.  na mestu otvaranja  posebna traka za skretanje – sl. H29;

4.4.  ispred otoka za razdvajanje  prometnih traka – sl. H30; H31, sl. H32;

4.5.  na  ulaznom kraku na autocesti  - sl. H33;

4.6.  na  izlaznom kraku s autoceste – fig. H34.

H27

H29

H30                    H31                    H32

H33                H34

5.    Crta za usmeravanje  označuje mesto  promene slobodne  površine ceste  ispred čvrstih  prepreka koje se nalaze na cesti ili na njezinim rubovima.

6.  Crte za usmeravanje mogu biti ispred otoak za prestrojavanje vozila javnog prevoza putnika (sl. H35), za  oblikovanje prepreka na rubu ceste  (sl. H36)  i za označavanje promene  korisne površine ceste ( sl. H37).

H35                  H36                 H37

7.  Natpisi na cesti daju sudionicima u prometu potrebne obavesti, na primer, reči >>STOP<<,>>BUS<<,>>TRAM<<,>>TAXI<<,>>ŠKOLA<<,>> VOZ<<, ali i nazive mesta, ograničenje brzine itd.(sl.H38,H39,H40,H41,H42,H43,H44,H45,H46,H47,H48,H49 i H50).

H38                            H39                                         H40

H41                                          H42                                             H43

H44                                     H45                                        H46                        H47

H48           H49           H50

8.  Natpisi na cesti mogu biti izvedeni i kao prometni znakovi (sl. H45,H46,H47).

9.  Označavanje prometnih površina  za posebne namene služi za obelejžavanje mesta  namenjenih isključivo  za autobuska stakaljišta (sl. H51,H52 i H53), obelježavanje mesta namenjenih isključivo za auto - taxi (H54 ), obelježavanje   pešačkog prelaza u blizini škola  (H55 ), obelježavanje  mesta namenjenim isključivo osobama  s ograničenim sposobnostima (sl. H56), obelježavanje mesta na kojima je zabranjeno parkiranje i zaustavljanje (sl. H57 i H58) i za obelježavanbje biciklističkih i pešačkih staza  (H59).

H51

H52

H53

H54

H55

H56

H57

H58

H59

10.  Obelježavanje mesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na rub  ceste može biti  uzdužno (sl. H60), koso (sl. H61), i  vertikalno (sl. H62).

H60     H61    H62

H63

11. Obelježavanje naprava za smirivanje ( osporavanje) prometa – umjetne izbočine na cesti (sl. H63) i  uzdignute plohe (H64).

H64

12.  Elementi konstrukcija i opreme javnih cesta i drugih  predmeta koji označuju stalne prepreke unutar  mera prometnog profila obelježavaju se crveno belom a slobodnog  profila crno belom oznakom   – sl. H65.

H65

13.  Evakuacijska crta na oblozi tunela  označava se celom dužinom  tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u zine pešačkih prolaza i prolaza za vozila, crtom širine   50 cm u crvenoj boji (RAL2002) – sl. H66.

H66

14.  Evakuacijska crta   na oblozi tunela  izvodi se tako  da  je donji rub crte na visini od  90 cm od  razine pešačkog hodnika.

- PROMETNA OPREMA CESTA

Član  79

1. Oprema za označavanje ruba kolnika je:

1.1. smerokazni stupić (sl. K01) služi za označavanje  ruba ceste ;

1.2. smerokazni stupić u vidljivom smeru  , mora imati retroreflektirajuću oznaku od retroreflketirajućeg stakla ;

1.3.  retroreflektirajuća oznaka u smeru vožnje  s desne strane je crvene boje, a s leve strane bele boje;

1.4.  na cesti s jednosmernim prometom  retroreflektirajuća oznaka je s obe strane  crvene boje;

1.5.  Smerokazni stupić - (K01),  u načelu, postavlja se na udaljenosti od 0,75 m od ruba ceste uzduž ceste na razmaku od  50 m  kaad je cesta u pravcu, a 25 m kada je cesta u zavoju što zavisi  od radijusa  zavoja, odnosno prema predočenoj tablici ;

1.6.  na autocesti  i cesti namenjenoj za motorna vozila smerokazni stupić  (K01) se postavlja na visisni  od  105 cm, a na ostalim cestama na visinu od  0.90 cm od nivoa tla;

1.7. Kada se uz cestu postavlja zaštitna odbojna ograda, smerokazni stupići  postavljaju se :

1.7.1.  u slučajevima kada je zaštitna odbojna ograda udaljena od  ruba ceste   1.5 metra i manje na ogradu;

1.7.2.  u slučajevima kada je zaštitna ograda od mekanog materijala udaljena više od  1,5 m. na  udaljenosti minimalno o,5 metara do  maksimalno 0.9 m.od spoljnog ruba ceste  ;

1.7.3.  u slučajevima kada je zaštitna ograda od mekanog materijala postavljena u razdvojnom pojasu na udaljenosti od  1.6 m i manje, smerokazni stupići se postavljaju na ogradu.

K01

1.8.  smerokazne oznake  za tunele i galerije  ( sl. K02), označuju rub ceste  u tunelu odnosno galeriji i izvode se  u tehnologiji  svetlećih dioda (LED) i moraju imati stalan izvor  napajanja;

1.9.  smerokazne oznake za tunele  u smeru vožnje su na desnoj  strani crvene boje , a na levoj strani ceste bele boje ;

1.10. na cesti s  jednosmernim prometom reflektirajuća oznaka u smeru vožnje  s desne strane je crveno bele izvedbe, a s leve strane u obostrano crvenoj izvedbi za slučaj preusmeravanja prometa i korišćenja  trake za dvosmerni promet ;

1.11.  u  tunelima i galerijama smerokazne oznake u tehnologiji svetlećih dioda ( LED) (sl. K02) postavljaju se na razmaku od  25 m kaad je tunel i ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u zavoju i na prvih  100 m tunela ili galerije ;

K02

1.12.  reflektirajuće oznake  (sl. K03)  označuju rub ceste koje se postavljaju na objekte  na mestima na kojima nije moguće  postaviti smerokazne stupiće a čiji oblik, veličina i boja  ovise o mestu postavljanja   ( na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te an uzdužnim  i poprečnim oznakama na cesti);

1.13.  površina reflektirajuće oznake  mora biti izvedene klase III retrorefleksije;

1.14. kad je uz cestu postavljena  zaštitna betonska ograda, na nju se postavlja reflektirajuća oznaka  (K03) na odgoavrajućem razmaku i u istoj visini kao i na smerokaznom stupiću  (K01);

K03

1.15.  štapovi za sneg  u zimskim uslovima  označuju rub ceste  i naznačuju  pružanje ceste ili cestovne građevine;

1.16.  štapovi za sneg na cesti (sl.. K04) i cestovnim građevinama  (sl. K05)naizmenično su obojeni  crveno i žuto. Najviše polje mora biti obojeno reflektirajućim materiajma ;

1.17.  štapovi za sneg  (K04) postavljaju se uz  rub ceste  gde su postavljen smerokazni stupići. Postavljaju se s desne strane  smerokaznog stupića  gledano u smeru  vožnje kako se ne bi zaklonio  reflektirajući dio  smerokaznog stupića;

1.18. štap za sneg  mora biti postavljen ispred i na završetku  sigurnosne ograde;

1.19.   na početku cestovne građevine  postavlja se štap s graničnikom okrenutim prema dolje, a na kraju  cestovne građevine štap s graničnikom   okrenutim prema gore;

1.20.  vrh graničnika  mora biti obojen retroreflektirajućim materijama.

Član 80

1. Ploča za označavanje  prometnog otoka (sl. K06, K07, K08 i K09), označuje vrh  prometnog otoka na raskršće,  na vrhu razdvojnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta  namenjenim za promet motronih vozila. Ploča  K08 izvodi se kao prostrni   elemenat :

1.1. boja podloge znaka K09 je žuto – crvene boje retrorefleksije klase III .

K06    07

K08 K09

Član 81

1. Oprema, znakovi i oznake za označavanje radoav,  zapreka i oštećenja ceste su:

1.1. ploča za označavanje  zapreka na levoj strani ceste (sl. K10) i na desnoj strani  (sl. K11) u smeru vožnje označuje radove  ili zapreka na castama, objektima i ostalim prometnim površinama ;

K10

K11

1.2. ploča za označavanje zavoja na cesti  (sl. K12 i K13) i ploča za označavanje oštrog zavoja na cesti (sl. K14) sa smerom  usmeravanja na levo ili na desno;

1.3. boja strelice  znaka K14  je  žuto crvene boje  retrorefleksije klase III;

1.4. znakovi se postavljaju na mestu na kojem počinje  oštar zavoj i u samom zavoju. Ploča K 14 postavlaj se u veoma oštrom i neočekivanom zavoju;

K12

K13       K14

1.5. ploča ( bočna) zapreka ( sl. K15, K16, K17, K18) označuje mesto bočnog smanjenja profila ceste. Pločama se fizički  razdvajaju prometne trake suprotnih smerova vožnje. Ploče: K17 i K18  posatvljaju se i na mestima uzdignutih ploha  ili ugradnje umjetnih izbočina na cesti;

1.6. boja kosih pruag na znakovima K17 i K18 su šuto- crvene  retrorefleksije klase III ;

1.7. stošci  ograničenja (sl. K19) služe za  obelježavanje  mesta kratkotrajnih radova na cesti ;

K19

1.8. ograda za označivanje zapreka na cesti  (sl. K20 i K21)  služi za označavanje zapreka na prometnoj površini;

1.9. ploča za  obelejžavanje  mesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja ceste  (sl. K22 i K23);

K22         K23

1.10. pokretna ploča  s treptačima i znakovima  (sl. K24 i K25)  označuje mesto izvođenja radova ili oštećenja na cesti ;

K24   K25

1.11. pokretna ploča s treptačima i  svetlećim strelicama usmerenim prema dolje i prometnim znakom (sl. K26)  označuju mesto na cesti  gde je prometna traka zatvorena usled čega se promet preusmerava;

K26

1.12. pokretna svetleća ploča s raznim sadržajem  (sl. K27, K28 i K29)  upozorava na blizinu mesta na cesti  na kojem se izvode radovi ili gde je izdan smer  i način preusmeravanja  prometa .

K27           K28      K29

Član  82

1. Svetlosni znakovi za označavanje radova, zapreka i oštećenaj ceste:

1.1.   Promer svetla ne smije biti manji od m 210 mm;

1.2.  razmak između svetla, ovisno od situacije,  iznosi od 5 m do 10 m.

ČLan 83

1.  Svetlosni znakovi  za označavanje  radova na cesti , zapreka i  oštećenja ceste su :

1.1.  crveno svetlo se   upotrebljava na  pločama za označavanje zatvorenog dela ceste  (Sl. K30);

K30

1.2.  treptuće žuto svetlo  koje se upotrebljava  za naglašavanje  prometnog znaka iznad kojeg  je postavljeno (fig. K31). Kad se radi o znaku  koji za upravljanje i nadzor prometa koristi policija, umesto treptuća žutog, upotrebljava se treptuće plavo svetlo;

K31

1.3. svetlosni niz je niz  žutih, međusobno povezanih svetla koja se izmenično pale i gase u smeru vožnje. Niz svetla upozorava da je jedan ili više prometnih traka zatvoreno i da je promet  preusmeren   “  putovanjem svetla“  (sl. K32);

K32

Član 84

Oprema , znakovi i oznake za ozančavanje ardova, zapreka i oštećenja ceste kao i oprema  za vođenje i usmeravanje  prometa u zoni  radova na cesti, zapreka i oštećenja  ceste postavlja se u skladu sa prometnim projektom.

Član 85

1.  U opremi za vođenje i usmeravanje prometa u zona radova na cesti, drugih zapreka i oštećenaj ceste pripadaju:

1.1. montažni rubnjaci  koji služe za usmeravanje prometa  vozila po prometnim trakama su žute boje ;

1.2. na rubnjaku moraju biti  utisnute reflektirajuće oznake  radi bolje vidljivosti noću u uslovima smanjene vidljivosti (sl. K33).

K33

2. Markeri za razdvajanje smerova  vožnje  postavljaju se  u u slučaju uvođenja  dvosmernog prometa na jednosmernoj cesti :

2.1.  površina markera mora biti  izvedena  od refelktirajućih oznaka  (sl. K34, K35 i K36);

2.2. markeri mogu stajati samostalno ili pričvršćeni na montirane rubnjake. Kad su markeri  pričvršćeni  na montažne rubnjake, trake moraju biti crvene i bele boje usmerene ov vrha prema dolje  u  smeru vožnje  (sl. K35 i K36).

3. Smerokazne oznake za razdvajanje smerova vožnje i označavanje pešačkog prelaza  i prelaza ceste preko željezničke pruge (sl.K37):

3.1. smerokazne oznake  (markeri) imaju usmeravajuću reflektirajuću oznaku ili svetleću oznaku  s obe strane bele boje;

3.2. smerokazne oznake za razdvajanje  prometnih traka u tunelima ( galerijama) , postavljaju se na razmaku od  6 m kad je promet  u tunelu dvosmeran, odnosno na razmaku od 12 m kada je promet jednosmeran.

K37

4.  zavjesice i trake  služe za ograđivanje manjih prostora (sl. K38).

K38

5. razdvajajuće ograde ( plastične prepreke) fizički razdvajaju  površine namenjene prometu suprotnih smerova i cestovne površine na kojem promet nije dozvoljen  (sl. K39).

K39

6. elastična ogrda ( rastežljive i složive) za zatvaranje  manjih  prometnih površina (sl.. K40 i  K41).

K40                                                                                                              K41

Član  86

1.  Branici i polubranici su  naprave  namenjene  zatvaranju prometa  vozila i pešaka u smeru na koji su poprešno postavljene.

2.  Na branicima se svetlosno treptuće svetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika .

3.  Promer kruga treptućeg svetla  je  minimalno 210 mm.

ČLan 87

1.  Branici koji su postavljeni na željezničkim prelazima a koji zatvaraju čitavu širinu cete (sl. K42) moraju biti  označeni s najmanje tri  crvena reflektirajuća stakla od kojih jedno mora  biti  postavljeno na  sredini branika, a druga dva  na rubovima  branika.

K42

2.  Polubranici na prelazima ceste preko željezničke pruge  zatvaraju  promet  samo do  polovine širine cetse  (sl. K43). Moraju biti  označeni  s najmnaje tri crvena  reflektirajuća svetla postavljena  na odgovarajućim razmacima  po čitavoj dužini polubranika, od kojih  jedno mora biti  postavljeno sasvim na kraju polubranika.

K43

3. Kada se branici i polubranici  postavljaju  na ulazu  na parkiraljišta ili  garaže, obojeni su crvenom bojom i po mogućnosti  označeni  jednim crvenim  reflektirajućim staklom crvene boje.

4.  Branici i polubranici  moraju biti obelježeni  crvenim reflektirajućim  staklom i  ako su obelježeni posebnim postojanim ili treptućim  crvenim svetlima.

5.  Reflketirajuća stakla iz  stava  1 i 2 ovog člana moraju imati površinu  najmanje  40 cm,  a moraju se postaviti tako da su uočljiva iz smera ceste na kojem se zatvara promet.

6. Branici i polubranici  moraju po celoj dužini  biti presvučeni  retroreflektirajućim materijama  klase II.

Član 88

1. Prometma ogledala  namenjena su za  sigurno uključivanje iz sporedne cetse  s prednošću prolaska  ili u drugim sličnim slučajevima, na mestima  smanjene pregljednosti.

2. Spoljni rub  prometnog ogledala mora biti  obojen izmeničnim poljima  crvene i bele boje .

3. Prometna ogledala  mogu biti pravougaonog ili kružnog oblika (sl. K44  i  K45).

K44                               K45

Član 89

1.  Zaštitna ograda  je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha  sprečiti klizanja  vozila s ceste, odnosno zadržati vozilo da ne  naleti van ceste.

2.  Zaštitne ograde se izrađuju od čelika , betona ili  kombinovano i postavljaju se :

2.1. u razdelnom pojasu , ovisno od veljičine prometa;

2.2. na cestovnim objektima;

2.3. kad je cesta na nasipu  višem od   3.0 m;

2.4.  ispred opasnog mesta ( bočne opasnosti).

3.  Klasa zaštitne ograde zavisi od  kategorije cetse:

| KATEGORIJA CESTE | RUB CESTE | RAZDELNI POJAS | OBJEKAT |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOCESTA- REZERVISANA CESTA | H2- H1 | H2 | H3-H2 |
| MAGISTRALNE I REGIONALNE CESTE | H1 |  | H2 |
| OSTALE CESTE | N2 | – | H1 – H2 |

Član  90

Zaštitna ograda  mora biti opremljena  reflektirajućim oznakama ili smerokaznim supićima na desdnoj strani  u smeru vožnje  crvene boje , a s leve strane bele boje. Na cesti  s jednosmernim prometom reflketirajuća oznaka je s obe strane  crvene boje.

Član 91

Ograda protiv zasljepljivanja  od svetla  vozila iz suprotnog  smera  u pravilu  se postavljaju  u razdelni pojas  ceste  s dvije trake  za promet suprotnih smerova.

Član 92

Ograde protiv zasljepljivanja izvode se  od metala, drveta, polimernih mreža,  sadnjom grmlja i  drugih materijala.

Član 93

1. Zaštitne žičane ograde su:

1.1.  ograde namenjene zaštiti prometa  na cesti  od divljači  i drugih životinja;

1.2. ograde na nadvožnajcima  za zaštitu  prometa ispod nadvožnjaka .

Član 94

1. Zaštitne  žičane ograde  postavljaju se  uz:

1.1.  autostrade;

1.2.  brze ceste – ceste namenjene za promet  motornih vozila;

1.3.  ostale ceste prema potrebi.

Član 95

1. Pešačka ograda namenjena je osiguranju  pešaka  od pada  s površina cesti koje moraju ili smiju koristiti za kretanje .

2. Pešačke ograde mogu se koristiti  i za vođenje ( upućivanje) pešaka na zoni raskrsnica , prolaza za pešake, nathodnika i sl.

Član 96

1. Ublaživači udara su  naprave  koje se koriste  za osiguranje  opasnih mesta na cesti gde postoji opasnost od udara vozila na na čvrstu građevinu kao što su  razdvojni otok, zid cestovnog objekta, konzolni stup  i sl.

2. Ubalživači udara  namenjeni su  smanjenju  poslejdica udara  na putnike i objekte .

Član 97

Zankovi koje privremeno  postavlaj policija pri  upravljanju i nadzoru prometa ne mogu biti promera manjeg od  40 cm.

Član 98

1. Pri izvođenju radova na cesti radnik drži crvenu zastavu (sl. K 46) zabrana prometa,  a kad drži zeljenu zastavu (sl. K46) slobodan prolaz. Veličina crvene i zelene zastave je    40x40 cm.

K46                        K47

2. Okrugla ploča promera  30 cm koja ima na jednoj strani  znak  B04 (zabrana prometa u jednom smeru, sl. K48),  na drugoj strani zeleno polje s  belim rubom  širine  6 cm (sl. K49). Zank   B04 okrenut prema dolazećem vozilu  znači zabranu prolaza  (sl. K48) a zeleno polje s belim rubom, slobodan prolaz  (sl. K49).

K48                             K49

- ZNAKOVI I OPREMA ZA SMIRIVANJE PROMETA

Član  99

1. Znakovi i oprema za smirivanje prometa  utiču na smirivanje  prometa, na usporavanje brzine kretanja vozila na diopuštenu brzinu .

2. Znakovi i oprema za  smirivanje prometa sastoje se od:

2.1.  optičkih belih crta upozorenja;

2.2.  traka za akustično upozorenje ( zvukom );

2.3.  vibracionih traka ( titravih) ;

2.4. umjetnih izbočina;

2.5. uzdignutih ploča na cesti.

3. Optička bela crta  upozorenja  izvodi se s pomoću  sredstava za izvođenje oznaka na cesti, a zvučne ili vibracijske trake  hrapavljenjem površine ceste ili  nanošenjem  tankih slojeva na cesti  .

4. Umjetne izbočine su konveksnog profila, a uzdignute površine na cesti su trapeznog profila koje se moraju razlikovati od površine ceste  po materijalu i boji  tako da su dobro  vidljive  noću i danju.

Član 100

1. Umjetne izbočine i uzdignute površine  mogu se  postavlajti  samo na cestama u naselja ( stambenim rajonima ) kojima se prilazi zonama u kojima je  neophodne usporavanje brzine kretanaj vozila radi sigurnosti prometa.

2. Upotreba  umjetnih izbočina  i uzdignutih površina  nije dozvolena na cestama kojima se češće kreću  vozila hitne pomoći ( na cestama koje vode ka zdravstvenim institucijama).

Član 101

1. Umjetne izbočine i uzdignute  površine  moraju biti označene  dopunskom pločom   E44  uz prometni znak  A34  (B31 ili C04) i prometnim znakovima C10 ( izbočine na cesti), K17 i K18 ( ploča za označavanje  bočne zaapreke).tabela për të shënuar pengesat anësore)  i oznakama na cesti. Njihova površina mora biti od neklizajućeg materijala i označena stalnim  reflektirajućim matrijama na onoj strani s koje se vozilo približava.

2. Umjetne izbočine  moraju biti dobro postavljene u kolnički zastor kako bi se sprečilo odvajanje njihovih elemenata ili delova. U zoni umjetnih izbočina  i uzdignutim površina moraju se provesti odgovarajuće mere odvodnje.

Član  102

1. Najčešće mere koje se primenjuju  za smirivanje prometa  na prometnoj traki su:

1.1. Bele optičke crte upozorenja koje upozoravaju  vozača da mora smanjiti  brzinu vožnje ;

1.2. Crte se izvode serijskim postavljanjem  najmanje četiri  bele reflektirajuće   trake poprečno na smer  vožnje  preko cele širine  prometnog traka,  sve veće širine  i na sve manjem razmaku. Prva crta mora biti širine minimum 20 cm, a sledećima se širina  povećava za  10 cm (sl.. K50). Razmak između  crta ovisi  o početnoj (na pr. 80 km/h) i konačnoj brzinisi  (na pr.40 km/h) koju  vozilo postiže pre opasnog dela ceste (sl. K51);

1.3. Bele optičke crte  postavljaju se ispred :  raskršća, pešačkih prelaza, ispred opasnog dela ceste, ispred ploče C79 ( naziv naseljenog mesta) mesta gde se plaća putarina, graničnih prelaza i slično;

K50

2. Trake za zvučno upozoravanje vozača  koje pri prelazu vozila  proizvode   tihe vibracije i zvučne efekta  i time upozoravaju  vozača  da treba smanjiti brzinu (sl.. K52):

2.1.  Trake se izvode  hrapavljenjem površine trake površinskim sredstvima ,  glođanjem ili  nanošenjem eruptivne kamene  granulacije  veličine  8 do 12 mm;

2.2. Zvučne trake  se izvode u paru  na udaljenosti 1.8 m  (2.0 m) preko prometne trake , širine 20 do 40 cm i visine 5 do  12 mm, na međusobnom  razmaku  koji ovisi od najveće dopuštene brzine  (na pr. 80 km/h) i najmanje dopuštene brzine  ( na pr. 40 km/h) koju vozilo postiže prije opasnog dela  ceste;

2.3. Zvučne trake  mogu se postaviti ispred škola , vrtića,  želejzničkih prelaza, pešačkih prelaza, mesta plaćanja putarine, raskrsnica  i opasnih  zavoja gde su velike brzine kretanja i gde se želi zvukom i amlim vibracijama vozila, upozoriti  vozače da trebaju smanjivati brzinu prema propisanom ograničenju ili oznakama  na toj cesti;

K52

3. Vibracijska traka koje pri prelazu vozila  proizvode jače vibracije  i zvučne efekte  i time  upozoravaju vozače da trebaju smanjiti brzinu. Trake su položene u paru na udaljenosti   1.8 m (2.0 m) jedna od druge, sl. K53;

3.1. Vibracijska traka  izvodi se od  kamene eruptivne granulacije preko cele širine  trake od  20 do 40 cm i visine  18 do 25 mm. Razmak para  traka  ovisi o najvećoj dopuštenoj brzini , što, pravilu, predstavlja vremenski  prolaz  od jedne sekunde do dvije sekunde;

3.2. Vibracijske trake  postavljaju se  na mestima gde se želi upozoriti vozača na vožnju  prema propisanom ograničenju na toj cesti.

K53

4. Umjetne izbočine su građevinski elementi  koji se postavljaju  priej zone smirivanja prometa, većinom u stambenim ulicama i unutar naseljenih zona, obelježenim  prometnim znakom   C21 (zona u kojoj je ograničena brzina ) ili znakom  C25  (zona smirenog prometa ), sl. K54:

4.1. Izbočine se postavljaju   preko  polovine ili  po celoj širini  prometnog traka;

4.2. Ako se postavljaju u nizu udaljenost  između izbočina mora biti   20 do 60 m ovisno od situacije;

4.3. Ovisno o ograničenju brzine, sljedećih su dimenzija:

4.3.1. Za 50 km/h ili manje, širina  ne smije biti  manja od  60 cm, a visina ne smije prelaziti  3 cm;

4.3.2. Za 40 km/h ili amnje, širina ne smije biti manja od 90 cm, a visina ne veća od  5 cm;

4.3.3. Za  30 km/h ili manje , širina ne smije biti manja od  120 cm, a visina ne veća od  7cm;

4.4. Tip a) i b) moraju se izvoditi  od modularnih elemenata ( gume ili plastične mase) a tip  c) može se izvoditi od asfaltne mase;

4.5. Izbočine su postavljene i izvođene poprečno  na smer  vožnje  i nije dopušteno imati  robove.

K54

5.  Uzdignute površine  su građevinski izvedene površine za smanjivanje brzine vožnje. Izvode se pojedinačno  ili u nizu obično na mestima koje su blizu pešačkih prelaza (sl. K55). Visina uzdignute površine  je od  7 do 12 cm. Ugao početnih uzdignutih delova  je između  1:10 do  1:20, a dužina prilaznih rampi  ovisi o visini  uzdignute površine i minimalno je dužine od  1 m.

K55

- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 103             
 Prometni znakovi na cestama  koje nisu u skladu s ovom Administrativnom uredbom   moraju se zameniti u roku od 12 meseci  i uskaditi prema odredbama utvrđenim ovom Administartivnom uredbom.

Član 104

Prometni znakovi se proizvode  u skladu s važećim propisima.

Član  105

Stupanjem na snagu ove Administrativne uredbe prestaje važiti odredbe  o prometnim znakovima, opremi i sinjalizaciji  na cestama  koje  su protivrečne sa odredbama ove Administrativne uredbe.

Član 106

Ova Administartivna uredba stupa na snagu danom potpisivanja.

Priština,                                                                              Ministar

dana 23.08.2011                                                                Fehmi Mujota

# Text boxes

MALISHEVËVçÇÇË

MALISHEVË