# Republika e Kosovës

# Republika Kosova - Republic of Kosovo

# Qeveria - Vlada – Government

# Ministria e Infrastrukturës

# Ministarstvo Infrastrukture

# Ministry of Infrastructure

Ministarstvo infrastrukture, postupajući u skladu s članom   93 (4)  Ustava republike Kosova, članom 319. stav 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama br. 02- L-70, članom 38. atav 6.  Pravilnika o radu Vlade Republike Kosova, br. 09/ 2011 i članom 1.4. Pravilnika o oblasti administrativnbe odgovornosti Ureda Premijera i ministarstva Republike Kosova, br. 02 / 2011, donori sledeću

ADMINISTRATIVNU UREDBU O

UREDJAJIMA I OPREMI ZA POGON MOTORNIH VOZILA POLINOM, BR. 01/ 2013

Član  1

Cilj

Ovom adminstrativnom Uredbom utvrdjuju se uslovi  koje moraju udovoljiti uredjajji i oprema za pogon motornih vozila  polinom, postupak  i način ugradnje uredjaja i opreme, stručna sprema  servisera koji obavljaju ugradnju te uslove servisne radionice u kojima se vrši ugradnja uredjaja i opreme.

Član 2

Definicije

1.  Izrazi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenja:

1.1 Plin -  je tekući naftni plin  oznake  TNP 1965 ( propan- butan), u  nastavku: TNP medjunarodne oznake LPG -   – Liquefied Petroleum Gas), i  stlačeni prirodni gas  s oznakom  UN 1971,  čiji  radni pritisak ne prelazi   22 MPa (220 bara) ( u nastavku: metan, medjunarodna oznaka  CNG= Compressed Natyral Gas).

  - Pritisak – je pritisak iznad atmosferskog  pritiska vazduha ( predpritisak )

  - Opasno koncentrisanje plina  - je količina plina mješana sa vazduhom koja je jednaka ili veća od 10 % donje granice eksplozovnosti. Donja granica eksplozivnosti za TNP je 1.7. vol. %,  dok za metan 4,4, vol.%.

  - Servisne radionica -  je radionica za ugradnju i održavanje plinskih uredjaja i oprema za pogon   motornih  vozila  plinom, koja raspolaže licencom Ministarstva infrastrukture.

  - Tehničar za  montiranje – radnik  servisne radionice  koji ima najmanje srednju stručnu spremu smjer mehaničara, mašinski, elektrotehnički, smjer informatike ili mehatronike i koji je osposobljen za ugradnju i održavanje uredjaja i opreme  za pogon motornih vozila plinom   ( prema programu osposobljavanja kojeg donosi ovlašćena institucija za atestiranje i certifikaciju vozila  s pogonom na plin, u suradnji sa Ministrastvom infrastrukture) što dokazuje dokumentom ovlašćene institucije.

  - Ovlašćeni predstavnik za uredjaje i opremu- , je pravna osoba  koje je od strane proizvodjača uredjaja i opreme za pogon motornih vozila plinom, ovlašćena  za potpisivanje ugovora o tehničko- poslovnoj saradnji sa  servisnim radionicama , obuku tehničara za ugradnju ( o čemu izdaje potvrdu), o osiguravanje tehničke podrške i za dostavljanje potrebne dokumentacije instituciji nadležnoj za  atestiranje i certifikaciju motornih vozila s pogonom na plin.

  - Ovlašćena institucija za ispitivanje i certifikaciju vozila s pogonom na plin -  je institucija koju ovlašćuje Ministarstvo infrastrukture u skladu s uslovima propisanim ovom Uredbom.

Član 3

Uredjai i oprema

1.  Uredjaji i  oprema koje se ugradjuju  u  motorna vozila  s pogonom na plin su:

1.1 Rezervoari  plina ;

  - Armatura  rezervuara plina

  - Čistilica (filter)  plina ( nisog i visokog  pritiska  plina );

  - Isparivač plina (GNL);

  - Regulator  pritiska;

  - Plinski ventil ;

  - Priključak za pražnjenje  (samo za metan);

  - Ventil tekućeg goriva  (benzina ili  diesela)

  - Cevi za  plin  visokog pritiska ;

1.10 Cevi za plin niskog pritiska;

  - Cevovodi  sredstava za  grejanje ;

1.12 električne instalacije i oprema;

1.13 Senzoi pritiska i  temperature;

1.14 Stabilimenti za  injektiranje plina ;

1.15 Razdelnik;

1.16  Elektronska  kontrolna jedinica;

1.17 Pompa visikog pritiska  ( za  TNP).

Član  4

Uslovi  koje  moraju ispunjavati materiali za uredjaje i opremu

1.  Delovi uredjaja  i opreme  iz člana  6. Ove Uredbe koji su u dodiru sa polinom, moraju biti izradjeni od materijala koji:

  - ne stvara zapaljive smese ;

  - je   otporan na delovanje  plina;

1.3 ne njanja hemijska svojstva plina

Član 5

Uslovi rada

1. Uredjaji i oprema iz člana 3. tačka 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15 i 17,  ove Uredbe moraju biti konstruisani i  izradjeni za radne temperature  od -20 (C do  80 (C.

2.  Odredba stava 1. ovoga člana ne odnosi se na zaštitno kućište armature rezervuara plina iz člana 9. Stav 12., tačka 3 ove Uredbe.

- Uredjaji i oprema iz člana 3 tačka  4 i 5 ove Uredbe, moraju biti konstruisani  i izradjeni  za radhe temperature od -20 (C do 120 (C.

4.  Uredjaji i oprema iz člana 3 ove Uredbe, osim cevi za plin niskog pritiska, ispitujui se za:

4.1 TNP na probni  pritisak od  2,5 MPa (25 bar), odnosno 3MPa (30 bar);

4.2 Metan, na probni pritisak 30 MPa (300 bar).

5. Uredjaji i oprema iz člana 3 ov e Uredbe, osim tačke 9 i 10, moraju biti ispitani i imati  važeće tipno odobrenje.

6. Dokumentaciju o  tipnom odobrenju  iz stava 5 ovoga člana dužan je  priabviti  ovlašćeni zastupnik za uredjaje i opremu  i dostaviti  ovlašćenoj  instittuciji  najkasnije  mesec dana prije  prve ugradnje uredjaja, odnosno  opreme.

Član 6

Karakteristike opreme

1.  Uredjaji i oprema iz člana 3 tačka 2 i 7 ove Uredba moraju biti  označeni brojem  tipnog odobrenja i nazivom proizvodjača.

2.  Odredba stava 1 ovga člana  ne odise se na  cijevi  za prozračivanje iz člana 9 stav 1 tačka 3 ove Uredbe.

3. Rezervoar plina iz člana 3 tačka 1 ove Uredbe mora imati trajno upisane sljedeće podatke:

  - naziv proizvodjača;

  - fabrički broj;

  - godinu proizvodnje ;

  - naziv plina  kojim se puni ( smesa propan-butan ili metan) ;

  - obim prazne posude u litrima   (l);

  - za TNP: najveću dopuštenu masu punjenja (kg);

  - za metan: najveći dopušteni pritisak punjenja  (MPa) respektivisht (bar);

  - homologirani rezervoar mora imati trajno upisane podatke shodno odredbama Previlnika   ECE R67  odnosno  ECE R 110.

Član 7

Uslovi za  rezervuar plina

1. Rezervoar plina ,  koji se ugradjuje u motorno vozilo na pogon polinom, u smislu zakonskih  i posebnih odredbi i pravila, smatra se posudom pod  pritiskom.

2. Rezervuar plina proizveden u Republici Kosova, koji s eprvi put ugradjuje  u motorno vozilo na pogon s polinom, mora biti odobren i označen  shodno odredbama Pravilnika  ECE R67 odnosno  ECE R110.

3. Rezervua plina koji je odobren i označen shodno odredbama Pravilnika ECE r67 odnosno ECE R 110, može se ugraditi u vozilo bez prethodnog ispitivanja.

Član  8

Uslovi koje  mora ispunjavati rezervoar plina

1. Rezervoar plina  koji nije proizveden u   Republici Kosova, mora ispunjavati sledeće uslove:

1.1  da je odbren  i označen  u skladu s odredbama Pravilnika ECE R67  odnosno ECE R110;

1.2 da ima potrebnu dokimentaciju odobrenu od ovlašćene  institucije ;.

1.3  Za motrona vozila na pogon polinom koje su uvezena prije reistracije mora se  izvršiti  identifikacija i pregled  potvrdne  dokumentacije;

1.4 Oštećeni rezervoar plin ane smije se koristiti;

1.5 Rezervuar plina TNP i metan smije biti u upotrbi najdalje 10 godina računajući od datuma proizvodnje utisnutog  na identifikacionoj pločici;

1.6 Rezervuar plina koji je odobren i oznaačen  u skladu s odredbama Pravilnika  ECE R67 odnosno  ECE R110,  može se ugraditi u vozilo  bez prethodnog  ispitivanja.

Član 9

Armatura  rezervuara plina

1. Armatura  rezervuara plina iz člana   3.  tačka 2 ove Uredbe  samtoji se od:

  - ventila   rezervuara plina;

  - sigurnosnih uredjaja;

1.3  zaštitnog kućišta armature  rezervuara plina, odnosno zaštitnog kućišta rezevoara plina s odgovaarjućom armaturom ( tijesno kućište s cijevima za prozračivanje , izvedeno  i kao zaštita od mehaničkog oštećenja) ;

1.4   priključka za punjenje;

- 5  nepovratrnog ventila postavljenog izmedju priključka za punjenje i rezervuara plina ;

1.6 ventila izmedju priključka za punjenje i rezervoaar plina te ventila izmedju  priključka za pražnjenje i rezervora plina ;

  - Pokazivača količine plina TNP ( odnosno merača pritiska az metan).

- Izemdju rezervuara plina i uredjaja iz stava 1. tačka 1 i 2 ovoga člana ne smije biti ugradjen nikakav uredjaj  koji može onemogućiti funkciju navedenih uredjaja. Në mes rezervuarit të gazit dhe pajisjes nga paragrafi 1. pikat 1. dhe 2. të këtij neni, nuk guxon të jetë e montuar kurrfarë pajisje e cila mund të pa mundësoj funksionimin e pajisjes së përmendura,

3.   Uredaj iz stava 1.  tačka 7. mora funkcionisati za vreme punjenja  rezeervoara plina.

Član 10

Ventil  rezervuara plina

Ventil  rezervuara plina je uredjaj koji se montira neposredno  na rezervoar plina a služi za  zatvaranje rezervoaar plina u slučaju kada treba  sprečiti  neželjno proticanje plina iz   rezervuara.

Član 11

Sigurnosni uredjaji

1. Sigurnosni uredjai na  armaturi rezervuara plina moraju sprečiti  stvaranje prekomernog pritiska u rezervoaru i prekomerno proticanje plina iz rezervuara kada je ventil rezervuara ovoren.

2.  Uredjaji iz stava 1 ovoga člana su:

  - za TNP:

    - ograničivač protoka ;

    - uredjaj za osiguranje protiv previsokog pritiska.

  - za metan:

1.2.1 ograničivač  protoka;

1.2.2  uredaj za osiguranje protiva previsokog pritiska;

1.2.3  uredjaj protiv prekoračenja temperature u slučaju požara.

- Ograničivač protoka j esigurnosni uredja koji, pri lomu cevi za odvod plina, mora smanjiti količinu plina  koji će proticati 10 % od najvećega mogućeg protoka plina.

4.  Uredjaj za osiguranje  protiv previsokog pritiska je sigurnosni uredjaj koji mora u rezervoaru plina  sprečiti  stavranje pritiska većeg od  3 (MPa) (30 bar),

5.  Uredjaj protiv  prekoračenja temperature  u slučaju  požara je sigurnosni uredjaj  koji mora ispustiti plin  iz rtezervoara plina  u atmosferi ako temperatura sigurnosnih elemenata u uredjaju dostigne najviše   100 (C ± 5 (C (kod potpuno čeličnih rezervuara  najviše  125oC ± 5 (C). Ovaj uredjaj mora biti izveden tako da prilikom aktiviziranja  onemogućava povećanje pritiska u rezervoaru plina većeg od  10%   probnog pritiska  rezervuara  ± 0,5 (MPa) (5bar).

6. Sigurnosni uredjaj na armaturi rezervuara plina  i ventil  rezervuara plina mogu biti  kontruisani i izvedeni tako da  čine jednu celjinu.

Član  12

Zaštitno kućište, montiranje i funksionisanje

1. Zaštitno kućište armature rezervuara plina, odnosno zaštitno kućište  rezervuara plina  s odgovarajućom armaturom rezervuara plina, mora sprečiti  propuštanje plina iz djepova armature  rezervuara u prostro za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik.

2. Zaštitno kućište plina iz stava 1. ovoga člana je tijesno kućište plina  koje mora biti  konstruisano i ispitano na nepropusnost pri pritisku od 10 kPa (0.1 bar).

3. Zaštitno kućište iz stava 1. ovoga člana, i delovi armature koje ono otiti, moraju biti dpddatno  zaštićeni ako postoji opasnost njihova mehaničkog oštećenja u teretnom prostoru ( gepeku) .

Član 13

Priključak za punjenje

Priključak za punjenje je uredjaj koji omogućava punjenje rezervuara polina samo odredjenom vrotom plina i pod odredjenim pritiskom, u skladu sa izvedbom rezervuara plina.

Član 14

Nepovratni ventil

1.  Nepovratni ventil izmedju priključka  za punjenje i rezervuara plina je uredjaj koji mora sprečiti povratno strujanje plina iz rezervuara plina prema priključku za punjenje.

Član 15

Ventil izmedju  priključka za punjenje, priključak za  pražnjenje i rezervoara

Ventil izmedju priključka za punjenje , priključka za pražnjenje i rezervuara plina  mora biti izveden na način  da za vreme punjenja  rezervuara polinom onemogućuje Potok plina u  isparivač, odnosno u regulator pritiska. Kada se rezervoar ne puni polinom, ventil  mora omogućiti  normalan Potok plina  u isparivač, odnosno regulator pritiska.

Član 16

Pokazivač količine plina  TNP

1. Pokazivač količine plina za TNP  prema ovoj Uredbi, je uredjaj  koji pokazuje  količinu plina u rezervoaru plina.

2. Merač prritiska za  metan pokazuje  pritisak metana u rezervoaru plina.

Član  17

Prečišćivač plina

Prečišćivač plina premo ovoj Uredbi je uredja  koji sprečava prolaz nečištoće iz rezervuara plina ka drugima  uredjajima.

Član 18

Isparivač plina

Ispartivač plina premo ovoj Uredb je uredjaj  u kojem  TNP  isparava i prelazi iz tečnog u plinovito stanje  pod uticajem toplote.

Član  19

Regulator  pritiska

1. Regulator pritiska  prema ovoj Uredbi je uredjaj u kojem  se samnjuje  pritisak plina  s pritiskom u rezervoaru  i podešava na rendni tlak, koji odgovara stvaranju smese pogodne  rad motora.

2.  Kao regulator pritiska može se upotrebiti   samo regulator s membranom.

3.  Ako je regulator pritiska izveden  kao višestepenasti, prvi stepen se ispituje  na pritisak  u skladu s čalnom 5. stav 4. ove Uredbe a ostali stepeni se ispituju na dvaput veći pritisak od radnog pritiska.

4. Regulator pritiska  mora biti izveden na način  da plin  ne curi iz regulatora kad motor ne radi, odnosno kad se plin  ne upotrebljava kao pogonsko gorivo  za rad motora.

Član 20

Plinski ventil

Plinski ventil prema ovoj Uredbi  je uredja  koji prekida dovod plina iz rezervuara plina  u isparivač plina   i  regulator pritiska kada motor ne radi, odnosno kada se plin ne upotrebljava kao pogonsko gorivo za rad  motora.

Neni 21

Ventil tečnog goriva

Ventil tečnog goriva prema ovoj Uredbi je uredjaj koji zatvara  dotok drugih vrsta  goriva ( benzina, nafte i dr. ) u uredjaj za  opskrbljivanje   motora gorivom, dok se motor opskrbljuje  polinom kao pogonskim gorivom.

Član  22

Cevi za plin

- Pod cevima za plin visokog pritiska  prema ovoj Uredbi podrazumevaju se svi cevni vodovi od spoljnog priključka za punjenje rezervuara do rezervuara plina i od rezervuara plina  do ispaivača plina, odnosno do  regulatoar pritiska.

2. Krute i savitljive cevi ( elestične )  te delovi za njihovo spajanje shiju se upotreebiti ako  cevi za plin visokog pritiska  samo ako su konstruisani  i izvedeni najmanje na probni pritisak  rezervuara plina.

3. Cevi za plin visikog pritiska  izradjeni su od  helika  ili bakra a spojeni delovi izradjeni su od čelika ili   mesinga.

Član 23

Cevi za plin  niskog pritiska

Pod cevima za plin  niskog pritiska  prema ovoj Uredbi podrazumevaju se svi cevni vodovi od regulatora do motora.

Član 24

Cevi za grejanje

Pod cevima za grejanje  prema ovoj Uredbi podrazumeveju se svi vodovi koji povezuju isparivač plina  i regulator pritiska  s uredjajima  za hladjenje  ili s drugim odgovarajućim izvorima toplote.

Član 25

Elketrični uredjaji i instalacija

Električnim uredjajima  i instalacijom smatraju se  uredjaji i delovi za spajanje koji električne i elektronične delove uredjaja i opreme  za pogon motornih vozila polinom, snabdevaju električnom energijom potrebnom za njihov uredan rad.

IV. Uslovi za servisne  radionice

Član 26

Prostor  radionice

1.  Servisna radionica mora imati :

Radionični prostor najmanje   6m x 3m  za prijem motornih vozila  L,M1 ili  N1 kategorije, odnosno radionični prostor površina najmanje  14 m x 4.5 m  za prijem motornih vozila kategorije M2, M3, N2 i N3.

  - Najmanje jednog tehničara za  montiranje

  - Uredjaj koji omogućava rad na vozilu s donje strane, ovisno od vrste vozila i vreste plina, koji se montira radi sprečavanja stvaranja masa opasnih koncentracija plina,

  - Alat za mehaničke, električne i limarske radove i radove  mintiranja te posebne alate koje propisuje  proizvodjač  uredjaja i opreme  za pogon motornih vozila polinom.

  - Detektor za ustanovljavanje prisutnosti plina .

  - Ugovr s  ovlašćenim  zastupnikom za opremu i uredjaje iz člana 3. tačka 2 do 7 i 13 do 17 ove Uredbe.

1.6  Izjavu dobavljača  o prikladnosti cevi  od koji su izradjeni  uredjaji i prema za pogon motornih vozila polinom iz člana 3 tačka 9 i 10 ove uredbe  i člana 4 i člana 5 stav 1 i 4 ove Uredbe.

2.  Osim uslova  utvrdjenim u stavu 1 ovoga člana, servisna  radionica  mora ispunjavati i uslove  utvrdjene posebnim  propisima o zaštiti na radu i zaštiti od požara i eksplozije.

3. Servisna radionica dužna je voditi evidencoju  o montiranoj opremi i uredjajima, servisiranju opreme i uredjaja i evidencoju čuvati najmanje  pet  godina.

Član  27

Odobrenje za rad servisne radionice

1.  Licenca  za rad servisne radionice izdaje se na  osnovu podnetog zahteva.

1.1. Licenca se izdaje  s rokom važenja od  pet  (5)  godina, s mogućnošću produžavanja, te se za nju plaća irnos od 300€ na račun budžeta Kosova.

2. Pravna  soba  podnosi   Ministrstvu  infrastrukture  zahtev za idavanje odobrenja za rad servisne radionice .

3. Nadležna komisija vizuelnom kontrolom  i kontrolom dokumentacije, utvrdjuje ispunjavanje uslova za rad servisne radionice, propisanih ovom Uredbom, i to:  :

3.1 Ovlašćena institucija,  ispunjavanje uslova  iz člana 26 stav 1, tačka 1 do 7 ove Uredbe,

  - Nadležno ministarstvo,  ispunjavanje uslova i člana 26 stav 2. ove Uredbe, koja se odnose na zaštitu od požara i eksplozije ,

3.3 Inspektorijat za zaštitu na radu, ispunjavanje uslova iz stava 26 stav 2 ove Uredbe, koje se odnose na zaštitu na radu .

4. Nadležne komisije iz stva 2 ovoga člana, nalaze s mišljenjem o ispunjavanju uslova iz člana 26 ove Uredbe, distavljaju Ministrastvu infrastrukture.

5. Ministarstvo infrastrukture donori rešenje kojom odobrava rad servisne radionice.

Član 28

Uslovi nadležne institucije za atestiranje i certifikaciju  motornih vozila s pogonom na plin

1. Institucija ovlašćena  za atestiranje i certifikaciju motornih vozila s pogonom na plin  iz člana 2 tačka 7 ove Uredbe dužna je proveravati :

  - Dokumentaciju izdatu od servisne radionice ;

  - Ispravnost  montiranja uredjaja i opreme ;

  - Ispunjavanje uslova uredjaja i opreme , propisanih ovom Uredbom ;

  - Primenjivanju mera za sigurnu vožnju .

2. Ovlašćena institucija, na osnovu ispunjavanja uslova iz stava 1. tačka 1 do 4 ovoga člana, izdaje certifikat o ispunjavanju uslova uredjaja i opreme za vožnju motornog vozila s pogonom na plin, shodno ovoj Uredbi.

3.  Vozilo za koje se atestom utvrdjuje da je  ispravno, podleže redovnoj i periodičnoj tehničkoj kontroli shodno kriterijumima utvrdjenim zakonom.

Član 29

Uslovi za izdavanje ovlašćenja

1. Ministarstvo infrastrukture ovlašćuje odredjenu instituciju za atestiranje i certifikaciju motornih vozila s pogonom na  plin, shodno propisanim zakonskim procedurama i izražavanju  interesa, koje se objavljuju u novinama s najvećim tiražom na Kosovu. Institucija  ovlašćena  od Ministarstva  za atestiranje i certifikaciju motornih vozila s pogonom na plin, mora ispunjavati sledeće uslove:

1.1 Imati stručno osoblje s višom  stručnom  spremom,  s najmanje 3 godine iskustva u oblasti strojarstva, saobraćaja, rada s posudama pod pritiskom, bezbednosti prometa, zaštiti na radu pri upotrebi opasnih materija;

1.2. Imati odgovarajući objekt ( centar za tehničku kontroll vozila) sa potrebnim uredjajima i opremom za atestiranje motornih vozila s pogonom na plin;

1.3. Raspolagati uredjajima, koji omogućuju rad na vozilu s donje strane, ovisno od  vrste vozila i vrste plina, koji se ugradjuju radi sprečavanja stvaranja skutina  opasnih koncentracija plina;

  - Raspolagati detektorima ili  uredjajima s pjenom za otkrivanje prisutnosti plina.

- Pored uslova propisanih ovom Administrativnom, za izdavanje ovlašćenja predložit će se i dodatni kriterijumi od Departmana vozila koje će razmatrati i usvajati Ministar.

- Ovlašćenje se izdaje s rokom važenja od  pet godina, s mogućnošću produžetka, za koju se plaća iznos od   2000 € i uplaćuju u budžet Kosova.

4.    Cena  za  kontrolu ispušnih gasova vozila s pogonom na plin,  koje imaju motor i uredjaje  u skladu s parametrima propisanim ovom Administrativnom uredbom, iznosit će 60 € sa PDV-om.

Član  30

Montiranje i održavanje

- Montiranje i održavanje  uredjaja i opreme  za pogon motornih vozila polinom, obavlja servisna radionica  koja ima ovlašćenje iz člana 27 stav 4 ove Uredbe.

- Servisna radionica  koja ugradjuje uredjaje i opremu za pogon motornih vozila polinom , odmah nakon ugradnje uzdaje izjavu  o obavljenoj ugradnji čiji sadržaj utvrdjuje ovlašćena institucija uz saglasnost Ministarstva infrastrukture.

Član 31

Montiranje plinske opreme

1. Uredjaji i  oprema za pogon mototrnih vozila plinom moraju biti ugradjena u vozilu  tako da se nalaze u granicama gabarita vozila u koju su ugradjeni osim po visini koja ne smije biti veća od  najveće dopuštene visine vozila.

2. Neposredno  zagrejavanje uredjaja i opreme za pogon motornih vozila polinom nije dozvoljeno.

3. Uredjaji i oprema za pogon motornih vozila polinom ugradjuje se na distanci od 100 mm od ispušnog uredjaja ( kolektora ) gasova. Razmak može biti i manji ako se izmedju uredjaja i opreme za pogon motornih vozila plinom  i ispušnog uredjaja gasova ugradi odgovarajuća toplinska zaštita.

4. Rezervuar za plin  ugradjuje se u vozilo tako da su oznake odnosno podaci iz člana 6 ove Uredbe lako čitljivi.

5. Uredjaji i  oprema za pogon motornih vozila polinom  iz koji postoji mogućnost procurenja plina  ne shiju biti ugradjeni  u neposrednoj blizini otvora/vodova za ventilaciju / klimatizaciju prostora za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik. U slučaju procurenja  u djelovima uredjaj i  opreme za pogon motornih vozila plinom , ne smije  postojati mogućnost da plin koji je procurio dopire do prostora za vozača i putnike, uključujući i pretor za prtljag, n. pr. kroz vodove topline ili vodove  za klimatizaciju.

6. Progibi, uvijanja i vibracije motornog vozila ne smiju imati bilo kakavog nepoželjnog utjecaja na djelove uredjaja i opreme  za pogon motornih vozila polinom  kao i na delove njihova pričvršćivanja.

7. Prčvršćenja ne smiju biti  izvedena  s oštrim bridovima  i ne smiju biti takvi da mogu oštećivati delove uredjaja i opreme  za pogon motornih vozila polinom. U slučaju da pri neposrednom dodiru metalnih delova  postoji mogućnost stvaranja kororzije, upotrebljavaju se medjuslojevi za sprečavanje korozije.

8. Rezervuar plina i drugi uredjaji i prema za pogon motornih vozila polinom , moraju biti ugradjeni u vozolo tako da su zaštićeni  od mehaničkih oštećenja, korozije i izolacije.

9.  Osim ugradnje, ne smiju se obavljati bilo kakvi drugi  radovi  na sigurnosnim uredjajima  rezervuara plina.

Član  32

Montiranje  rezervuarit za plin

1. Montiranja  rezervoara za   plin ne smije ugroziti  stabilnost vozila  i dozvoljeno osovinsko opterećenje.

2.  Ako su ugradjena dva ili više rezevorara za plin za UNP , ventilima mora se osigurati  pojedinačno punjenje, odnosno pražnjenje rezervoara.

3.  U zaštitnom plinotesnom kućištu ne  shiju se nalauziti električni uredjaji , osim ako su izvedeni s odgovarajućom zaštitom od eklsplodiranja.

Član 33

Ograničenja i ugradnja rezervuara za plin

1. Rezervar  plina ne smije se ugradjivati u predelu motora niti ispred prednje osovine  vozila.

2. Rezervaur plina  ugradjuje se u motorno vozilo tako da:

  - ispušni gasovi direktni ili indirektno ne budu  usmereni na  rezervoar,

2.2  plin iz uredjaja za osiguranje  protiv previsokog pritiska ili iz spojeva , direktni ili indirektno, ne bude usmeren  na ispušnu cev u prostor za vozača  i putnike, uključujući i  prtljažnik, u prostor za motor, odnosno u smeru mogućeg izvora električnog iskrenja,

2.3  je  zaštićen od  direktnog  delovanja  sunčevih zraka,

  - plin iz rezevoara plina za UNP može izlaziti samo u tečnom  stanju,

2.5  najniža tačka rezervuara ( s mehaničkom zaštitom ) pri punom opterećenju vozila  nije udaljena manje od 150 mm od podloge,

  - je zaštićen  mehaničkom zaštitom , koja je  postavljena  najmanje  10mm od rezervoara.

Član 34

Pričvršćivanje  rezervuara plina

1. Rezervoar plina mora biti pričvršćen  s najmanje dva  držača  tako da izdrže opterećenje  punog rezervuara  pri ubrzanju od 50 m/s2   u smeru vožnje, te suprotno i okomito na smer vožnje, u vodoravnoj ravnini, a u ostalim smerovima   25 m/s2.

2. Držači iz stava 1 ovoga člana ne smiju  oštećivati  rezervoar plina mehanički niti   s njim  korodirati, a izmedju rezervo i držača   mora se postaviti elastičan materijala koji ne upija vlagu.

Član 35

Smeštanje  rezervoara  plina

1. Kad je rezervoar plina  smešten u  prostor za vozača i putnuke, uključujući i prtljažnik, rezervoar odnosno uredjaj iz člana 9 stav 1 ove Uredbe koji se nalaze na  rezervoaru, moraju se smestiti u plinotesna kućišta radi sprečavanja nakupanja plina  i stvaranja eksplozivne smese sa vazduhom shodno stavu 4 i 7 ovoga člana.

2. Izmedju plinotesnog kućišta i rezervuara plina i uredjaja na njemu iz stava 1 ovoga člana mora postojani  slobodan prostor širine ( visine ) najmanje 20 mm.

3. Pod zaštitnikom od neposrednog delovanja sunčevih zraka   podrazumeva se metalni štitnik, koji pokriva  najmanje  gornju polovinu  rezervuara ( luk od 180() najmanje  20 mm od rezervara.

4. Pod provetravanjem ( ventilacijom) plinotesnog kućišta podrazumeva se  ulaz i izlaz vazduha kroz cevi  za provetravanje  koja su iznutra glatke i promera 25 mm. Instalacije koje se provode kroz  cevi  za provetravanje ne smiju smanjiti slobodan prese cevi za više od 20%.

5. Izlazni i ulazni otvori  cevi za provetravanje  iz stava 4 ovoga člana moraju biti  tako  postavljeni  da njihovo zatvaranje  nečistoćom tokom vožnje nije moguće.

6. Otvoz za provetravanje / ventilaciju iz stava 5 ovoga člana, moraju biti udaljeni od ispušnog uredjaja najmanje 100 mm. U slučaju kada je ta udaljenost manja od 100 mm. moraju se postaviti  usmerivači koji  onemogućavaju  direktno usmeravanje  vazduha za provetravanje  na ispušni uredjaj, te se moraju  nalaziti što dalje  od izvora iskrenja na vozilu.

7.  Izlazni otvori za provetravanje/ ventilaciju iz stava 1 ovoga člana za UNP moraju se postaviti  što niže , a otvori za metan što visočije. U vozilu  u kojem se armatura rezervuara  ne namazi u  prosdtoru za putnike, prtljažnom prostoru, nije potrebno dodatno provetravanje.

8. Prostor u koji je smešten  rezervoar plina  mora biti na odgovarajući način  provetravan tako da  se spreči eventualno  nastajanje previšeg pritiska u odnosu na okolinu.

Član  36

Funksionisanje sigurnosnih uredjaja

Sigurnosni uredjaji rezervuara  plina  moraju u potpunosti funksionistai i kada je ventil rezervuara plina  zatvoren.

Član  37

PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE

1.  Priključak za punjenje  konstrukcijom i izvedbom   mora  omogućiti punjenje rezervuara plina samo  odredjenim polinom i dopuštenim pritiskom punjenja,  prikladni konstrukciji rezervuara, te onemogućiti  povrtano strujanje  plina na nedopušten način.

2. Priključak za punjenje  dio je voda za plin  visokoga pritiska i mora biti opremljen zaštitnim poklopcem.

3. Priključak za punjenje ne smije se nalaziti u prostoru  za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik.

4. Priključak za punjenje UNP-om ne smije  se nalaziti u motornom prostoru..

5. Prostot u kojem  se namazi priključak za punjenje mora biti dovoljno provetravan.

Član 38

Prikljušak za pražnjenje

1. Priključak za pražnjenje rezervuara plina  ( metana) ugradjuje se  iza ventila  rezervuara plina radi mogućnosti  pražnjenja vodova  i uredjaja  iza ventila  rezervuara plina. Ispuštanje plina u  u atmosferi nije dopušteno. Ispušteni plin se mora čuvati u odgovarajući rezervoar.

2. Montiranje priključka  za pražnjenje plina mora biti  obilježen tako da ne može doći do do zamene ovog priključka sa priključkom za punjenje.

Član 39

Montiranje nepovratnih ventila

1.Nepovratni ventili moraju biti ugradjeni izmedju priključka za punjenje i rezervuara plina.

2.Izmedju priključka za punjenje i rezervuara plina  moraju se  ugraditi 2  medjusobno nezavisna nepovratna  ili jedan nepovratan ventil  i jedan  ventil za ručno zatvaranje .

Član 40

Višesmerni ventil

Višesmerni ventil je ventil koji se postavlja izmedju priključka  za punjenje i rezervuara plina a izvodi se pojedinačno ili kao više ventila  koji osiguravaju funkcionisanje iz člana 15 ove Uredbe.

Član 41

Merač pritiska za metan

- Merač pritiska za metan  mora se ugraditi u bljizini priključka za punjenje i u kabini u vidnom polju vozača. Umesto merača pritiska u kabinu se može  ugraditi  bilo koji instrument koji pokazuje  koljičinu  plina u rezervoaru.

- Prenos signala na merač pritiska, odnosno drugi instrument iz stava 1 ovoga člana, mora biti takav da u slučaju vjegova loma, plin ne može isticati.

- Pokazivač količine plina za UNP mora sprečiti dalje punjenje plinom  kad se napuni 80 %

obima rezervuara.

4. Ako se pokazivač količine plina  za UNP nalazi na rezervoaru plina, njegovo očitanje mora biti moguće bez skidanja zaštitnog kućišta.

Član  42

Pročišćivač plina visokog pritiska

1. Pročišćivač plina visokog pritiska  postavlja se  na vod izmedju rezervuara plina  i plinskog ventila  i učvršćuje se na karoseriji ili na okvir vozila.

2. Pročišćivač plina niskog pritiska postavlja se na vod izmedju regulatora  pritiska i uredjaja koji omogućava dovodjenje plina u motor.

Član 43

Isparivač plina  za UNP

1. Isparivač plina za UNP  pričvršćuje se na  unutrašnju stranu  karoserije vozila van prostora za vozača i putnike , ukjučujući i prtljažnik.

2. Isparivač plina  ne smije se pričvršćivati  ni na jedan deo vozila  koji se  u ardnom stanju zagrejava.

Član  44

Regulator pritiska

1. Regulator pritiska  , izveden pojedinačno ili  zajedno s isparivačem  plina, ugradjuje se u prostor  u kojem je smešten motor, što bljiže uredjaju ( karburatoru) koji uvodi plin   kao gorivo u motor, a pričvršćuje se na  karoseriju  ili na okvir vozila. Regulator pritiska  se ne smije pričvršćivati  na motor vozila.

Neni 45

Montiranje plinskog ventila

1. Plinski ventil montira se na vod plina  visokog pritiska  izmedju pročišćivača  plina  i isparivača plina , odnosno regulatora  pritiska a pričvršćuje se na  okvir vozila.

2.  Prekidač za uključivanje i isključivanje  plina mora  se nalaziti vozaču na dohvat ruke.

3.  Ventil plina može biti ugradjen  u istom plinotesnom kućištu  s pročišćivačem plina  i ugradjuje se kao  ventil plina bez pročišćivača.

4. Ventil plina  može biti ugradjen  u istom plinskom kućištu s isparivačem plina , odnosno  regulatorom  pritiska  i ugradjuje se kao  ispirivač plina, odnosno regulator plina.

Član  46

Vodovi za plin visokog pritiska

1.  Vodovi za plin  visokog pritiska, izgradjeni od bakrenih cevi, ne smiju se lemiti ni zavarivati već se mogu  spajati delovima  za spajanje  izradjenim od bronze ili čelika.

2. Vodovi za plin viskog  pritiska, izradjeni od čeličnih cevi, spajaju se zavarivanjem  ili rastavljivim cevnim  spojevima. Spojevi vijcima dopušteni su ako proizvodjač   ispitivanjem pod pritiskom dokaže da  odgovaraju toj nameni.  ,

3.  Vodovi za plin  visokog pritiska, izradjeni od kompozitnih materijala, spajaju se  rastavljivim cevnim delovima za spajanje.

4. Vodovi za plin  visokogs pritiska, moraju biti tako položeni da ne dolazi do vlastitih  vibracija te da nema uzajamnog trljanja delova , posebno na mestima provlačenja cevi kroz  otvore. Distanca izmedju  dva mesta pričvršćenja  za vodove visikog pritiska u vozilo, smije biti najviše 600mm, dok polimeri  savijanja  cevnih vodova  moraju biti prilagodjeni  materialu i  dimenzijama cevi. Vodovi mopgu biti  pričvršćeni  plastičnim spojnicama.

5.U prostoru za vozača  i putnike, uključujući i prtljažnik, cevni vodovi za plin ugradjuju se samo ako su posebno zaštićeni ( cev u cev i slično ) s tim što zaštita mora biti otporna na mehanička oštećenja  a njeni otvori  moraju biti na spoljnoj strani vozila.

6.  Prije spoja s uredjajem ( plinskim ventilom, isparivačem, pročišćivačem i slično ) vod za plin mora imati  kompenzacijsku  zavojnicu  koja omogućuje  rastezanje.

7. Na vodovima za plin visokoga pritiska ne smije biti vidljivih oštećenja a korodirane, ispucane ili  na drugi način  oštećene vodove treba zameniti.

Član 47

Vodovi za plin niskoga pritiska

1.Vodovi za plin niskoga pritiska  koji spajaju isparivač, odnosno regulator  pritiska s uredjajima  u kojem se stvara  smesa goriva i vazduha za  pogon motora  ne smiju biti u dodiru  s ispušnim uredjajem ( kolektorom za ispuštanje gasova ), odnosno motorom, osim s uredjajem za napajanje motora gorivom.

2.  Vodovi za plin  niskoga pritiska  spajaju se  filetoma ili navojem. Spojevi moraju biti nepropusni. Navoji moraju biti samokočne da ne dodje do nekontrolisanog propuštanja.

3. Na vodovima za plin niskoga pritiska ne smije biti vidljivih oštećenja, dok korodirane, ispucane ili na neki drugi način  oštećene vodove treba zameniti.

Član  48

Vodovi za  dovod sredstava za grejanje  do isparivača plina

1. Vodovi za dovod  sredstava za grejanje do isparivača plina, odnosno regulatora pritiska, izvode se kao savitljive cevi  koje moraju biti  otporne  na hemijske uticaje radne materije koja kroz njih  proteče te moraju izdržati radoni pritisak  i temperaturu radne materije.

2. Vodovi iz stava 1 ovoga člana, postavljaju se tako da najkraćim putem, bez oštrih uglova, spajaju izvor toplote s isparivačem, odnosno regulatorom  pritiska. Spojevi tih  vodova osiguravaju se vijcima.

3. Na vodovima za  dovod sredstava za grejanje  ne smije biti vidljivih oštećenja a korodirane, ispucane ili na drugi način oštećene vidove, treba zameniti.

Član 49

Montiranje ventila  tečnog goriva

1. Ventil tečnog goriva  montira se na vod goriva  ( benzina, diela) izmedju pumpe griva  i uredjaja za snabdevanje motora gorivom.

2. Ventil tečnog goriva  iz stava 1 ovoga člana   ne ugradjuje se ako  se odabirom plina  kao pogonskoga griva, isključuje iz pogona dotok  tečnog goriva  uredjaju za napajanje  motora gorivom.

Član 50

Vodovi električne  instalacije

1.Vodovi električne instalacije  moraju biti  dimenzionirani i postavljeni  tako da ne stvaraju  trenja  s podlogom na koju se polažu. Spojevi električnih vodiča moraju biti izvedeni tako da  ne izazivaju iskrenje.

2. Električna instalacija  mora biti  osigurana rastalnim osiguračem.

Član  51.

Senzori pritiska i temperature

Senzori pritiska i temperature, ugradjuju se kao deo uredjaja i opreme  za pogon motornih vozila polinom radi slanja  informacija i preciznijeg rada  elektronike kontrolle jedinice. Senzori pritiska i temperature  mogu biti izvedeni  u sklopu s nekim drugim uredjajem.

Član 52

Stabilimenti za  injektiranje plina

Stabilimenat za injektiranje plina montira se u motornom prostoru na mestu najbljižem stvaranju  smese prije  ulaska u cilindar .

Neni 53

Raspodelnik – distributor

Raspodelnik– distributor montira se u motornom prostoru na mestu najbljižem stvaranju smese  prije ulaska u cilindar.

Član 54

Elektronska kontrolna jedinica

Elektronska kontrolna jedinica mora biti  učvršćena na karoseriji  ili okvir vozila i zaštićena od spoljnih uticaja.

Čaln 55

Visokopritisna pumpa

Pumpa visokog pritiska  montira se  unitar ili van rezervuara plina.

Član 56

Etiketa s oznakom upotrebljenog plina kao pogonsko gorivo

Na vetrobranu, odnosno  na  stražnjem staklu   kabine vozila  s pogonom na plin,  mora se nalaziti  etiketa s  oznakom upotrebljenoga plina  kao pogonskoga griva. Sadržaj, oblik i dimenzije etikete prikazani su  u skici ( prilogu 1 ) , koji je štampan uz ovu Uredbu i njen je sastavni deo.

Član 57

Vozilo

1.  Prije uvodjenja vozila  u prostor servisne radionice, kao i prije  izvodjenja radova  na motornom vozilu  s pogonom na plin, tehničar za montiranje mora proveriti  isteče li plin  iz plinskog uredjaja.

2. Ako utvrdi  istečanje plina  iz uredjaja  i opreme za pogon motronog vozila  polinom, tehničar za montiranje će zatvaranjem rezervuara plina  otklonitit opasnost  pre početka daljih radova.

3. Pre početka radova  na motornom vozilu s pogonom na plin, tehničar za montiranje  mora ispitati  koncentraciju plina  u radionicu i po potrebi, uključiti ventilaciju/ provetravanje.

4. KOncentracija plina u prostoru servisne radionice  i prostoru vozila, ne smije prelaziti  opasnu koncentraciju  iz člana 2 tačka 3 ove Uredbe.

5. Nikakvi ardovi na rezervoar plina nisu dozvoljeni.

Član  58

Adaptacije vozila

1. Montiranje plinskih uredjaja i opreme za pogon motornog vozila shatra se adaptacijom vozila.

2.  Nakon montiranja uredjaja i opreme za pogon motornih vozila polinom, vozilo mora biti atestirano.

3. Atestiranje  se vrši  radi utvrdjivanja  ispravnosti  montiranja plinskih uredjaja i opreme, nepropusnost  svih  uredjaja i spojeva  plinskih vodova, u skladu s odredbama posebnog propisa.

Član 59

Uredjaji i prema  za pogon motornih vozila polinom, koji su montirani u vozila, moraju  imati odgovarajuće   odobrenje prema ECE pravilnicima o homologaciju koji su na  snazi u Repulici Kosova.

Član 60

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu danom potpisivanja.

Priština,

Ministar  Infrastrukture

Dt. ____ /______ / 2013 					Fehmi Mujota

Prilog 1

Etiketa za označavanje vozila s  pogonom na tekući plin   (propan-butan; GLN, LPG)

Slova na ploči “LPG” i “propan-butan” su bele boje  i dimenzija:

- LPG – visina min. 12 mm,  debljina  min. 2 mm;

- Propan-butan – visina min. 3 mm.

Etiketa za označavanje vozila s pogonom na stlačeni prirodni plin (metan; CNG)

Slova na ploči “CNG” i “metan”  su bele  boje i dimenzija:

- CNG –  visina min. 12 mm,   minimalja debljina 2 mm;

- Metan – minimalna visina  3 mm.